cce/rc/regcir/regcir 271113

Modèle de règlement de circulation communal

►	Le modèle de règlement comporte un large éventail de dispositions réglementaires ; les autorités communales sont invitées à adapter leur projet de règlement de circulation en fonction de leurs besoins spécifiques, seuls les articles qui trouvent effectivement application sur le terrain étant retenus.

►	Les parties du modèle de règlement qui sont en italique et soulignées doivent être adaptées par les autorités communales à leurs besoins et seront reprises dans le projet de règlement en caractères normaux et non soulignées ;

►	Le modèle de règlement prévoit une partie principale pour les dispositions générales et une partie en annexe pour les vignettes et la localisation des dispositions générales (regroupement des localisations par rue ou place) ; les localisations peuvent aussi être reprises à la suite des articles respectifs (regroupement des localisations par article). Il est renvoyé à ce sujet à la première phrase des articles.

►	La Commission de circulation de l’Etat se tient à la disposition des autorités communales pour tout renseignement concernant l’élaboration de leur projet de règlement de circulation,

tél. : 247-84430 / -84930 / -84480 / -84487, fax : 22 38 99, courriel : cce@tr.etat.lu.

Il est recommandé de soumettre pour avis le projet de règlement de circulation communal à la Commission avant le vote du Conseil communal.

►	Ce document est disponible sur internet,

link : http://www.mt.public.lu/ministere/services/direction_circulation_securite_routieres/commission_circulation_etat/doc_regcir.doc

►	Cette page est à supprimer dans le projet de règlement présenté par les autorités communales.

REGLEMENT  DE  CIRCULATION

DE  LA  COMMUNE / VILLE  DE

…………………

TABLE DES MATIERES

page

Chapitre 1er	Objet

Art.1er

# Chapitre 2	Circulation - interdictions et restrictions

1ère Section	Accès interdit

Art. 2/1/1	Accès interdit

Art. 2/1/2	Accès interdit, excepté cycles, entretien ou combat de gel

Art. 2/1/3	Accès interdit - circulation interdite dans les deux sens

Art. 2/1/4	Accès interdit - circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles

Art. 2/1/5	Accès interdit - accès interdit aux camions, excepté riverains et fournisseurs

Art. 2/1/6	Accès interdit, excepté combat de gel - circulation interdite dans les deux sens

Art. 2/1/7	Accès interdit, excepté cycles - circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles

2e Section	Circulation interdite dans les deux sens

Art. 2/2/1	Circulation interdite dans les deux sens

Art. 2/2/2	Circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles

Art. 2/2/3	Circulation interdite dans les deux sens, excepté tracteurs et machines automotrices

Art. 2/2/4	Circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles, tracteurs et machines

automotrices

Art. 2/2/5	Circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles et véhicules visés par le

signal D,10

Art. 2/2/6	Circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles et cavaliers

Art. 2/2/7	Circulation interdite dans les deux sens, enneigement ou verglas

3e Section	Route barrée

Art. 2/3/1	Route barrée

4e Section	Accès interdit à une certaine catégorie de véhicules ou d'usagers

Art. 2/4/1	Accès interdit aux véhicules automoteurs

Art. 2/4/2	Accès interdit aux véhicules automoteurs > 3,5t

Art. 2/4/3	Accès interdit aux véhicules automoteurs > 3,5t, excepté riverains et fournisseurs

Art. 2/4/4	Accès interdit aux cycles

Art. 2/4/5	Accès interdit aux camions

Art. 2/4/6	Accès interdit aux camions, excepté riverains et fournisseurs

Art. 2/4/7	Accès interdit aux véhicules à remorque

Art. 2/4/8	Accès interdit aux véhicules à remorque ou à semi-remorque

Art. 2/4/9	Accès interdit aux piétons

Art. 2/4/10	Accès interdit aux véhicules transportant des produits polluants

Art. 2/4/11	Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses

Art. 2/4/12	Accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à ... mètres

Art. 2/4/13	Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur supérieure à ... mètres

Art. 2/4/14	Accès interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à ... tonnes

Art. 2/4/15	Accès interdit aux véhicules ayant une longueur supérieure à ... mètres

5e Section	Accès interdit à plusieurs catégories de véhicules ou d'usagers

Art. 2/5/1	Accès interdit aux motocycles et aux cyclomoteurs

Art. 2/5/2	Accès interdit aux ... et aux ... / véhicules automoteurs, excepté cyclomoteurs

Art. 2/5/3	Accès interdit aux ..., aux ... et aux ...

6e Section	Interdiction de tourner

Art. 2/6/1	Interdiction de tourner

Art. 2/6/2	Interdiction de tourner pour camions

Art. 2/6/3	Interdiction de tourner, excepté autobus

7e Section	Interdiction de faire demi-tour

Art. 2/7/1	Interdiction de faire demi-tour

Art. 2/7/2	Interdiction de faire demi-tour pour camions

8e Section	Interdiction de dépassement

Art. 2/8/1	Interdiction de dépassement

Art. 2/8/2	Interdiction de dépassement pour camions

9e Section	Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores

Art. 2/9/1	Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores

10e Section	Vitesse maximale autorisée

Art. 2/10/1	Vitesse maximale autorisée

# Chapitre 3	Circulation - obligations

Art. 3/1	Direction obligatoire

Art. 3/2	Contournement obligatoire

Art. 3/3	Intersection à sens giratoire obligatoire

Art. 3/4	Piste cyclable obligatoire

Art. 3/5	Voie cyclable obligatoire

Art. 3/6	Chemin pour piétons obligatoire

Art. 3/7	Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons

Art. 3/8	Chemin pour cavaliers obligatoire

Art. 3/9	Voie réservée aux véhicules des services de transports publics

Art. 3/10	Passage pour piétons

Art. 3/11	Passage pour piétons et cyclistes

Art. 3/12	Passage souterrain / passage supérieur pour piétons

# Chapitre 4	Circulation - priorités

Art. 4/1	Cédez le passage

Art. 4/2	Arrêt

Art. 4/3	Priorité à la circulation venant en sens inverse

Art. 4/4	Signaux colorés lumineux

# Chapitre 5	Arrêt, stationnement et parcage - interdictions et limitations

1ère Section	Stationnement et parcage - disposition générale

Art. 5/1/1	Stationnement et parcage - disposition générale

2e Section	Stationnement interdit

Art. 5/2/1	Stationnement interdit

Art. 5/2/2	Stationnement interdit aux véhicules automoteurs > 3,5t

Art. 5/2/3	Stationnement interdit, excepté personnes handicapées

Art. 5/2/4	Stationnement interdit, excepté taxis

Art. 5/2/5	Stationnement interdit, excepté autobus / autocars

Art. 5/2/6	Stationnement interdit, excepté véhicules d'intervention urgente / de la police /

des douanes / des représentations étrangères officielles

Art. 5/2/7	Stationnement interdit, excepté motocycles et cyclomoteurs / motocycles,

cyclomoteurs et cycles

Art. 5/2/8	Stationnement interdit, livraisons

Art. 5/2/9	Stationnement interdit certains jours

Art. 5/2/10	Stationnement interdit, excepté véhicules automoteurs ≤ 3,5t certains jours

Art. 5/2/11	Stationnement interdit, véhicules destinés au transport de choses, excepté certains jours

Art. 5/2/12	Stationnement interdit, excepté sur les emplacements marqués ou aménagés

3e Section	Arrêt et stationnement interdits

Art. 5/3/1	Arrêt et stationnement interdits

Art. 5/3/2	Arrêt et stationnement interdits, excepté autobus / ramassage scolaire / véhicules visés

par le signal D,10

Art. 5/3/3	Arrêt et stationnement interdits, excepté sur les emplacements marqués ou aménagés

Art. 5/3/4	Arrêt et stationnement interdits certains jours et heures

4e Section	Stationnement alterné

Art. 5/4/1	Stationnement alterné

5e Section	Stationnement autorisé sur le trottoir

Art. 5/5/1	Stationnement autorisé sur le trottoir

6e Section	Parking

Art. 5/6/1	Parking / Parking-relais

Art. 5/6/2	Parking / Parking-relais pour véhicules automoteurs ( 3,5t

Art. 5/6/3	Parking pour véhicules (3,5t, excepté camionnettes certains jours et heures

Art. 5/6/4	Parking pour véhicules automoteurs ( 3,5t et autobus / autocars / autobus et autocars

Art. 5/6/5	Parking pour motor-homes

Art. 5/6/6	Parking pour motocycles et cyclomoteurs / motocycles, cyclomoteurs et cycles

Art. 5/6/7	Parking pour …

7e Section	Stationnement à durée limitée (non payant)

Art. 5/7/1	Stationnement avec disque

Art. 5/7/2	Stationnement avec disque, livraisons

Art. 5/7/3	Stationnement avec disque - stationnement interdit, excepté personnes handicapées

Art. 5/7/4	Stationnement avec disque - stationnement interdit, excepté autobus et autocars

Art. 5/7/5	Stationnement avec disque - stationnement interdit, excepté sur les emplacements

marqués ou aménagés

Art. 5/7/6	Stationnement avec disque - stationnement interdit aux véhicules destinés au

transport de choses, excepté certains jours

Art. 5/7/7	Stationnement avec disque, sauf résidents

Art. 5/7/8	Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement interdit, excepté sur les

emplacements marqués ou aménagés

Art. 5/7/9	Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement sur le trottoir

Art. 5/7/10	Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement interdit aux véhicules

destinés au transport de choses, excepté certains jours

Art. 5/7/11.	Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement interdit, excepté sur les

emplacements marqués ou aménagés - stationnement interdit aux véhicules destinés

au transport de choses, excepté certains jours

Art. 5/7/12	Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement interdit aux véhicules

destinés au transport de choses, excepté certains jours - stationnement alterné

8e Section	Stationnement à durée limitée (payant)

Art. 5/8/1	Stationnement payant, parcmètre à minuterie

Art. 5/8/2	Stationnement payant, parcmètre à minuterie, sauf résidents

Art. 5/8/3	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets

Art. 5/8/4	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, livraisons

Art. 5/8/5	Stationnement payant, parcmètre à minuterie- stationnement interdit, excepté sur les

emplacements marqués ou aménagés

Art. 5/8/6	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets - stationnement interdit,

excepté sur les emplacements marqués ou aménagés

Art. 5/8/7	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets - stationnement interdit aux

véhicules destinés au transport de choses, excepté certains jours

Art. 5/8/8	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents

Art. 5/8/9	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents, livraisons

Art. 5/8/10	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents -

stationnement interdit, excepté sur les emplacements marqués ou aménagés

Art. 5/8/11	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents -

stationnement sur le trottoir

Art. 5/8/12	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents - stationnement

interdit aux véhicules destinés au transport de choses, excepté certains jours

Art. 5/8/13	Stationnement payant - stationnement interdit, excepté personnes handicapées

9e Section	Parcage à durée limitée (non payant)

Art. 5/9/1	Parcage avec disque

Art. 5/9/2	Parcage avec disque - parking pour véhicules ( 3,5t

Art. 5/9/3	Parcage avec disque - parking pour véhicules ( 3,5t, excepté camionnettes certains

jours et heures

Art. 5/9/4	Parcage avec disque - parking pour …

Art. 5/9/5	Parcage avec disque, sauf résidents

Art. 5/9/6	Parcage avec disque, sauf résidents - parking pour véhicules ( 3,5t

Art. 5/9/7	Parcage avec disque, sauf résidents - parking pour véhicules ( 3,5t, excepté

camionnettes certains jours et heures

10e Section	Parcage à durée limitée (payant)

Art. 5/10/1	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets

Art. 5/10/2	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets - parking pour véhicules ( 3,5t

Art. 5/10/3	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets - parking pour véhicules ( 3,5t,

excepté camionnettes certains jours et heures

Art. 5/10/4	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents - parking pour

véhicules ( 3,5t

Art. 5/10/5	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents - parking pour

véhicules ( 3,5t, excepté camionnettes certains jours et heures

Art. 5/10/6	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets - parking pour …

11e Section	Arrêt d’autobus

Art. 5/11/1	Arrêt d’autobus

12e Section	Arrêt de tramways

Art. 5/12/1	Arrêt de tramways

# Chapitre 6	Réglementations zonales

1ère Section	Circulation interdite ou accès interdit à une ou plusieurs catégories de véhicules

ou d'usagers

Art. 6/1/1	Zone ‘Accès interdit aux camions, excepté riverains et fournisseurs’

2e Section	Zones à trafic apaisé

Art. 6/2/1	Zone à 30km/h.

Art. 6/2/2	Zone résidentielle

Art. 6/2/3	Zone de rencontre

Art. 6/2/4	Zone piétonne

3e Section	Arrêt, stationnement et parcage - interdictions et limitations

Art. 6/3/1	Zone ‘Stationnement interdit’

Art. 6/3/2	Zone ‘Stationnement interdit aux véhicules destinés au transport de choses, excepté

certains jours’

Art. 6/3/3	Zone ‘Stationnement avec disque’

Art. 6/3/4	Zone ‘Stationnement avec disque - stationnement interdit aux véhicules destinés au

transport de choses, excepté certains jours’

Art. 6/3/5	Zone ‘Stationnement avec disque, sauf résidents’

Art. 6/3/6	Zone ‘Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement interdit aux véhicules

destinés au transport de choses, excepté certains jours’

Art. 6/3/7	Zone ‘Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets’

Art. 6/3/8	Zone ‘Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets - stationnement interdit

aux véhicules destinés au transport de choses, excepté certains jours’

Art. 6/3/9	Zone ‘Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents’

Art. 6/3/10	Zone ‘Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents -

stationnement interdit aux véhicules destinés au transport de choses, excepté certains jours’

Art. 6/3/11	Gare routière

Chapitre 7	Dispositions finales

Art. 7/1	Disposition pénale

Art. 7/2	Disposition abrogatoire

# Annexe 1	Vignettes

1	Vignette de stationnement résidentiel

2	Vignette de stationnement professionnel

3	Vignette de paiement électronique

4	Vignette d’accès à la ou aux zones piétonnes

# Annexe 2	Dispositions particulières

# 1	Localité A

# 2	Localité B

# 3	Localité C

# 4	….

Séance publique du …

Point de l’ordre du jour : …

Objet : règlement de circulation communal / avenant au règlement de circulation communal du …

Le Conseil communal,

Présents : …

Excusé(s) : …

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant …

Après en avoir délibéré conformément …

Arrête :

Chapitre 1er	OBJET

Art. 1er.	Le présent règlement a pour objet de régler la circulation sur les voies publiques de la Commune / Ville de …………………. Il porte sur l’ensemble des voies situées en agglomération et sur la voirie communale située hors agglomération.

Il comporte les dispositions générales reprises aux articles ci-après.

Les dispositions particulières sont annexées au présent règlement dont ils font partie intégrante.

Chapitre 2	CIRCULATION  -  INTERDICTIONS  ET  RESTRICTIONS

# 1ère Section	ACCES INTERDIT

# Art. 2/1/1.	Accès interdit

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué. Lesdits tronçons sont accessibles dans le sens opposé. Cette réglementation est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a 'accès interdit' et, dans le sens opposé, par le signal E,13a ou E,13b 'voie à sens unique'. |  |
| --- | --- |

# Art. 2/1/2.	Accès interdit, excepté cycles, entretien ou combat de gel

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué. Lesdits tronçons sont accessibles dans le sens opposé. Pour les tronçons pourvus de la mention "excepté cycles", l’accès est autorisé dans le sens interdit aux conducteurs de cycles. Pour les tronçons pourvus de la mention "excepté entretien", l’accès est autorisé dans le sens interdit aux conducteurs de véhicules utilisés pour l'entretien de la voie publique, dans la mesure où leur service l’exige. Pour les tronçons pourvus de la mention "excepté combat de gel", l’accès est autorisé dans le sens interdit aux conducteurs de véhicules utilisés pour le combat de la neige et du verglas, dans la mesure où leur service l’exige. Cette réglementation est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a 'accès interdit' complété par un panneau additionnel 6c portant, selon le cas, le symbole du cycle ou les inscriptions "entretien" ou "combat de gel" et, dans le sens opposé, par les signaux E,13a ou E,13b 'voie à sens unique' complétés par un panneau additionnel 6c ou 6d portant, selon le cas, le symbole du cycle ou l’inscription "entretien" ou "combat de gel". | ou ou |
| --- | --- |

# Art. 2/1/3.	Accès interdit - circulation interdite dans les deux sens

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué. L’accès dans le sens opposé est réservé aux riverains et à leurs fournisseurs. Cette réglementation est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a 'accès interdit' et, dans le sens accessible aux riverains et à leurs fournisseurs, par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens' et par les signaux E,13a ou E,13b 'voie à sens unique'. | et |
| --- | --- |

# Art. 2/1/4.	Accès interdit - circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué. L’accès dans le sens opposé est réservé aux riverains, à leurs fournisseurs et aux conducteurs de cycles. Cette réglementation est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a 'accès interdit' et, dans le sens accessible aux riverains, à leurs fournisseurs et aux conducteurs de cycles, par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens' complété par un panneau additionnel 5a portant le symbole du cycle et par le signal E,13a ou E,13b 'voie à sens unique'. | et |
| --- | --- |

# Art. 2/1/5.	Accès interdit - accès interdit aux camions, excepté riverains et fournisseurs

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué. L’accès dans le sens opposé est réservé aux riverains, à leurs fournisseurs et aux conducteurs de véhicules autres que les véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. Cette réglementation est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a 'accès interdit' et, dans le sens accessible aux riverains, à leurs fournisseurs et aux conducteurs de véhicules autres que les camions, par le signal C,3e 'accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses' portant l'inscription "3,5t" et complété par un panneau additionnel 5a portant l'inscription "excepté riverains et fournisseurs" et par le signal E,13a ou E,13b 'voie à sens unique'. | et |
| --- | --- |

# Art. 2/1/6.	Accès interdit, excepté combat de gel - circulation interdite dans les deux sens

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué, à l’exception des véhicules utilisés pour le combat de la neige et du verglas, dans la mesure où leur service l’exige. L’accès dans le sens opposé est réservé aux riverains et à leurs fournisseurs. Cette réglementation est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a 'accès interdit' complété par un panneau additionnel 6c portant l'inscription "combat de gel" et, dans le sens accessible aux riverains et à leurs fournisseurs, par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens' et par les signaux E,13a ou E,13b 'voie à sens unique' complétés par un panneau additionnel 6c ou 6d portant l'inscription "combat de gel". | et |
| --- | --- |

# Art. 2/1/7.	Accès interdit, excepté cycles - circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué, à l’exception des conducteurs de cycles. L’accès dans le sens opposé est réservé aux riverains, à leurs fournisseurs et aux conducteurs de cycles. Cette réglementation est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a 'accès interdit' complété par un panneau additionnel 6c portant le symbole du cycle et, dans le sens accessible aux riverains, à leurs fournisseurs et aux conducteurs de cycles, par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens' complété par un panneau additionnel 5a portant le symbole du cycle et par les signaux E,13a ou E,13b 'voie à sens unique' complétés par un panneau additionnel 6c ou 6d portant le symbole du cycle. | et |
| --- | --- |

# 2e Section	CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS

# Art. 2/2/1.	Circulation interdite dans les deux sens

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens'. |  |
| --- | --- |

Art. 2/2/2.	Circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains, de leurs fournisseurs et des conducteurs de cycles. Pour les tronçons pourvus de la mention "patins à roulettes autorisés", l'accès dans les deux sens est autorisé aux piétons utilisant des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens' complété par un panneau additionnel 5a portant le symbole du cycle ainsi que, le cas échéant, par un panneau additionnel 6b. | ou |
| --- | --- |

Art. 2/2/3.	Circulation interdite dans les deux sens, excepté tracteurs et machines automotrices

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains, de leurs fournisseurs et des conducteurs de tracteurs et de machines automotrices. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens' complété par un panneau additionnel portant le symbole du tracteur. |  |
| --- | --- |

Art. 2/2/4.	Circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles, tracteurs et

machines automotrices

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains, de leurs fournisseurs, des conducteurs de cycles ainsi que des conducteurs de tracteurs et de machines automotrices. Pour les tronçons pourvus de la mention "patins à roulettes autorisés", l'accès dans les deux sens est autorisé aux piétons utilisant des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens' complété par un panneau additionnel 5a portant les symboles du cycle et du tracteur ainsi que, le cas échéant, par un panneau additionnel 6b. | ou |
| --- | --- |

Art. 2/2/5.	Circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles et véhicules

visés par le signal D,10

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains, de leurs fournisseurs ainsi que des conducteurs de cycles, de véhicules des services de transports publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens' complété par un panneau additionnel 5a portant les symboles du cycle et des véhicules visés par le signal D,10. |  |
| --- | --- |

Art. 2/2/6.	Circulation interdite dans les deux sens, excepté cycles et cavaliers

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains, de leurs fournisseurs, des conducteurs de cycles et des cavaliers. Pour les tronçons pourvus de la mention "patins à roulettes autorisés", l'accès dans les deux sens est autorisé aux piétons utilisant des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens' complété par un panneau additionnel 5a portant les symboles du cycle et du cavalier ainsi que, le cas échéant, par un panneau additionnel 6b. | ou |
| --- | --- |

Art. 2/2/7.	Circulation interdite dans les deux sens, enneigement ou verglas

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux en cas d'enneigement ou de verglas, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 'circulation interdite dans les deux sens' complété par un panneau additionnel portant l'inscription "en cas de neige ou de verglas". |  |
| --- | --- |

# 3e Section	ROUTE BARREE

Art. 2/3/1.	Route barrée

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2a 'route barrée'. |  |
| --- | --- |

# 4e Section	ACCES INTERDIT A UNE CERTAINE CATEGORIE DE VEHICULES

# OU D'USAGERS

# Art. 2/4/1.	Accès interdit aux véhicules automoteurs

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3a 'accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs à l'exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs'. |  |
| --- | --- |

Art. 2/4/2.	Accès interdit aux véhicules automoteurs > 3,5t

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3a 'accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs à l'exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs' complété par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur et l'inscription "> 3,5t". |  |
| --- | --- |

Art. 2/4/3.	Accès interdit aux véhicules automoteurs > 3,5t, excepté riverains et fournisseurs

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3a 'accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs à l'exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs' complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur et l'inscription "> 3,5t" suivis de l'inscription "excepté riverains et fournisseurs". |  |
| --- | --- |

# Art. 2/4/4.	Accès interdit aux cycles

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3c 'accès interdit aux conducteurs de cycles'. |  |
| --- | --- |

# Art. 2/4/5.	Accès interdit aux camions

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3e 'accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses' portant l'inscription "3,5t" et, dans le sens opposé, par le signal E,13a ou E,13b 'voie à sens unique' complété par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule destiné au transport de choses avec l’inscription "3,5t". (n.b. : un seul sens de circulation possible) |  |
| --- | --- |

Art. 2/4/6.	Accès interdit aux camions, excepté riverains et fournisseurs

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3e 'accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses' portant l'inscription "3,5t" et complété par un panneau additionnel 5a portant l'inscription "excepté riverains et fournisseurs". |  |
| --- | --- |

Art. 2/4/7.	Accès interdit aux véhicules à remorque

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules automoteurs attelés d'une remorque autre qu'une semi-remorque ou qu'une remorque à un essieu. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3f 'accès interdit aux véhicules automoteurs attelés d'une remorque autre qu'une semi-remorque ou qu'une remorque à un essieu'. |  |
| --- | --- |

Art. 2/4/8.	Accès interdit aux véhicules à remorque ou à semi-remorque

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules automoteurs attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3fbis 'accès interdit aux véhicules automoteurs attelés d'une remorque ou d’une semi-remorque'. |  |
| --- | --- |

Art. 2/4/9.	Accès interdit aux piétons

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux piétons. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3g 'accès interdit aux piétons'. |  |
| --- | --- |

# Art. 2/4/10.	Accès interdit aux véhicules transportant des produits polluants

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux, le cas échéant dans des quantités supérieures à celles indiquées. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3m 'accès interdit aux véhicules transportant des produits polluants' complété, le cas échéant, par un panneau additionnel portant l'inscription des quantités maximales autorisées. |  |
| --- | --- |

# Art. 2/4/11.	Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses et pour lesquelles une signalisation de danger spéciale est prévue par la réglementation sur le transport par route de marchandises dangereuses. Cette réglementation est indiquée par le signal C,3n 'accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses'. |  |
| --- | --- |

Art. 2/4/12.	Accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à ... mètres

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules ayant une largeur totale supérieure en mètres au chiffre indiqué. Cette réglementation est indiquée par le signal C,5 'accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à .. mètres' portant l'inscription de la largeur maximale autorisée. |  |
| --- | --- |

Art. 2/4/13.	Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur supérieure à ... mètres

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure en mètres au chiffre indiqué. Cette réglementation est indiquée par le signal C,6 'accès interdit aux véhicules ayant une hauteur supérieure à .. mètres' portant l'inscription de la hauteur maximale autorisée. |  |
| --- | --- |

# Art. 2/4/14.	Accès interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à ... tonnes

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules ayant un poids en charge supérieur au poids indiqué. Cette réglementation est indiquée par le signal C,7 'accès interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à .. tonnes' portant l'inscription du poids en charge maximal autorisé. |  |
| --- | --- |

Art. 2/4/15.	Accès interdit aux véhicules ayant une longueur supérieure à ... mètres

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur totale supérieure en mètres au chiffre indiqué. Cette réglementation est indiquée par le signal C,9 'accès interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure à .. mètres' portant l'inscription en mètres de la longueur maximale autorisée. |  |
| --- | --- |

# 5e Section	ACCES INTERDIT A PLUSIEURS CATEGORIES DE VEHICULES

# OU D'USAGERS

# Art. 2/5/1.	Accès interdit aux motocycles et aux cyclomoteurs

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de motocycles et de cyclomoteurs. Cette réglementation est indiquée par le signal C,4a 'accès interdit à plusieurs catégories de véhicules' adapté. |  |
| --- | --- |

# Art. 2/5/2.	Accès interdit aux ... et aux … / aux véhicules automoteurs, excepté cyclomoteurs

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de .... et de .... / de véhicules automoteurs, à l’exception des conducteurs de cyclomoteurs. Cette réglementation est indiquée par le signal C,4a 'accès interdit à plusieurs catégories de véhicules' adapté / portant les symboles du véhicule automoteur et du motocycle. |  |
| --- | --- |

# Art. 2/5/3.	Accès interdit aux ..., aux ... et aux …

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit dans le ou les sens indiqués aux conducteurs de …, de ... et de .... Cette réglementation est indiquée par le signal C,4b 'accès interdit à plusieurs catégories de véhicules' adapté. |  |
| --- | --- |

# 6e Section	INTERDICTION DE TOURNER

# Art. 2/6/1.	Interdiction de tourner

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, il est, aux endroits désignés, interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux de tourner, selon le cas, à gauche ou à droite dans les voies indiquées. Cette réglementation est indiquée, selon le cas, par le signal C,11a 'interdiction de tourner à gauche' ou par le signal C,11b 'interdiction de tourner à droite'. | ou C,11b |
| --- | --- |

# Art. 2/6/2.	Interdiction de tourner pour camions

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, il est, aux endroits désignés, interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes de tourner, selon le cas, à gauche ou à droite dans les voies indiquées. Cette réglementation est indiquée, selon le cas, par le signal C,11a 'interdiction de tourner à gauche' ou par le signal C,11b 'interdiction de tourner à droite' complétés par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "3,5t". | ou C,11b |
| --- | --- |

Art. 2/6/3.	Interdiction de tourner, excepté autobus

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, il est, aux endroits désignés, interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux de tourner, selon le cas, à gauche ou à droite dans les voies indiquées, à l’exception des conducteurs d’autobus. Cette réglementation est indiquée, selon le cas, par le signal C,11a 'interdiction de tourner à gauche' ou par le signal C,11b 'interdiction de tourner à droite' complétés par un panneau additionnel 5a portant l'inscription "excepté autobus". | ou C,11b |
| --- | --- |

# 7e Section	INTERDICTION DE FAIRE DEMI-TOUR

# Art. 2/7/1.	Interdiction de faire demi-tour

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, il est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux de faire demi-tour aux endroits désignés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,12 'interdiction de faire demi-tour'. |  |
| --- | --- |

# Art. 2/7/2.	Interdiction de faire demi-tour pour camions

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, il est interdit aux conducteurs de camions de faire demi-tour aux endroits désignés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,12 'interdiction de faire demi-tour' complété par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule destiné au transport de choses et l’inscription « 3,5t ». |  |
| --- | --- |

# 8e Section	INTERDICTION DE DEPASSEMENT

# Art. 2/8/1.	Interdiction de dépassement

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, il est, aux endroits désignés, interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et des cyclomoteurs. Cette réglementation est indiquée par le signal C,13aa 'interdiction de dépassement'. |  |
| --- | --- |

# Art. 2/8/2.	Interdiction de dépassement pour camions

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, il est, aux endroits désignés, interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et des cyclomoteurs. Cette réglementation est indiquée par le signal C,13ba 'interdiction de dépassement pour les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses'. |  |
| --- | --- |

# 9e Section	INTERDICTION DE faire usage d'avertisseurs sonores

# Art. 2/9/1.	Interdiction de faire usage d’avertisseurs sonores

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, il est, aux endroits désignés, interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux de faire usage d'avertisseurs sonores. Cette réglementation est indiquée par le signal C,15 'interdiction de faire usage d'avertisseurs'. |  |
| --- | --- |

# 10e Section	Vitesse maximale autorisee

# Art. 2/10/1.	Vitesse maximale autorisée

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, la vitesse maximale autorisée est, aux endroits désignés, limitée à la vitesse indiquée. Cette réglementation est indiquée par le signal C,14 'limitation de vitesse' adapté. |  |
| --- | --- |

Chapitre 3	CIRCULATION  -  OBLIGATIONS

# Art. 3/1.	Direction obligatoire

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent, aux endroits désignés, suivre la direction indiquée par la flèche du signal. Cette réglementation est indiquée par le signal D,1a 'direction obligatoire' adapté. |  |
| --- | --- |

# Art. 3/2.	Contournement obligatoire

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent, aux endroits désignés, passer du côté du refuge ou de l'obstacle suivant la direction indiquée par la flèche du signal. Cette réglementation est indiquée par le signal D,2 'contournement obligatoire' adapté. |  |
| --- | --- |

# Art. 3/3.	Intersection à sens giratoire obligatoire

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent, aux endroits désignés, suivre le sens indiqué par les flèches du signal. Cette réglementation est indiquée par le signal D,3 'intersection à sens giratoire obligatoire'. |  |
| --- | --- |

# Art. 3/4.	Piste cyclable obligatoire

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs de cycles, sans préjudice de l’article 104 modifié du Code de la route. Pour les tronçons pourvus de la mention "patins à roulettes autorisés", l'accès est autorisé aux piétons utilisant des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support. Cette réglementation est indiquée par le signal D,4 'piste cyclable obligatoire' complété, le cas échéant, par un panneau additionnel 6b. |  |
| --- | --- |

# Art. 3/5.	Voie cyclable obligatoire

| Pour les parties de voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs de cycles, sans préjudice de l’article 104 modifié du Code de la route. Cette réglementation est indiquée par le signal D,4 'voie cyclable obligatoire' repris sur un signal de type G,3b ou complété par un panneau additionnel 3i. |  |
| --- | --- |

# Art. 3/6.	Chemin pour piétons obligatoire

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux et réservé aux piétons, sans préjudice de l’article 104 modifié du Code de la route. Pour les tronçons pourvus de la mention "patins à roulettes autorisés", l'accès est autorisé aux piétons utilisant des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support. Cette réglementation est indiquée par le signal D,5 'chemin pour piétons obligatoire' complété, le cas échéant, par un panneau additionnel 6b. |  |
| --- | --- |

# Art. 3/7.	Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est réservé aux piétons et aux conducteurs de cycles. L'accès en est interdit aux conducteurs d’autres véhicules et aux conducteurs d'animaux, sans préjudice de l’article 104 modifié du Code de la route. Pour les tronçons pourvus de la mention "patins à roulettes autorisés", l'accès est autorisé aux piétons utilisant des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support. Cette réglementation est indiquée, selon le cas, par le signal D,5a ou D,5b 'chemin obligatoire pour cyclistes et piétons' complété, le cas échéant, par un panneau additionnel 6b. | ou |
| --- | --- |

# Art. 3/8.	Chemin pour cavaliers obligatoire

| Pour les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules ainsi qu'aux piétons et réservé aux cavaliers, sans préjudice de l’article 104 modifié du Code de la route. Cette réglementation est indiquée par le signal D,6 'chemin pour cavaliers obligatoire'. |  |
| --- | --- |

# Art. 3/9.	Voie réservée aux véhicules des services de transports publics

| Pour les voies des chaussées énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès aux tronçons désignés est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs des véhicules désignés à l'article 107 modifié du Code de la route, chapitre IV, chiffre 10, alinéa 1er, sans préjudice de l’article 104 modifié du Code de la route. Pour les tronçons pourvus de la mention "véhicules visés par l’art.107 autorisés", la circulation sur la voie réservée est autorisée aux véhicules énumérés au même chiffre 10, alinéa 2. Pour les tronçons pourvus de la mention "cycles autorisés", la circulation sur la voie réservée est autorisée aux cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal D,10 'voie réservée aux véhicules des services de transports publics', complété, le cas échéant, par un panneau additionnel 6aa et, le cas échéant, 6a. |  |
| --- | --- |

# Art. 3/10.	Passage pour piétons

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, un passage pour piétons est aménagé aux endroits désignés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,11a 'passage pour piétons' et par un marquage au sol conforme à l'article 110 modifié du Code de la route. |  |
| --- | --- |

# Art. 3/11.	Passage pour piétons et cyclistes

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, un passage pour piétons et cyclistes est aménagé aux endroits désignés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,11b 'passage pour piétons et cyclistes' et par un marquage au sol conforme à l'article 110 modifié du Code de la route. |  |
| --- | --- |

# Art. 3/12.	Passage souterrain / Passage supérieur pour piétons

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, un passage souterrain / passage supérieur pour piétons est aménagé aux endroits désignés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,11c 'passage souterrain / passage supérieur pour piétons'. |  |
| --- | --- |

Chapitre 4	CIRCULATION  -  PRIORITES

# Art. 4/1.	Cédez le passage

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent, aux intersections avec les voies désignées, céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur celles-ci. Cette réglementation est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal B,1 'cédez le passage'. |  |
| --- | --- |

# Art. 4/2.	Arrêt

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent, aux intersections avec les voies désignées, marquer l'arrêt et céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur celles-ci. Cette réglementation est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal B,2a 'arrêt'. |  |
| --- | --- |

# Art. 4/3.	Priorité à la circulation venant en sens inverse

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, les conducteurs de véhicules et d'animaux circulant dans le sens indiqué doivent, aux endroits désignés, céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse. Cette réglementation est indiquée dans le sens non prioritaire par le signal B,5 'priorité à la circulation venant en sens inverse' et, en sens inverse, par le signal B,6 'priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse'. |  |
| --- | --- |

# Art. 4/4.	Signaux colorés lumineux

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, la circulation des véhicules, animaux et piétons est réglée aux endroits désignés par des signaux colorés lumineux conformes à l’article 109 modifié du Code de la route. |  |
| --- | --- |

Chapitre 5	ARRET,  STATIONNEMENT  ET  PARCAGE  –

INTERDICTIONS  ET  LIMITATIONS

# 1ère Section	STATIONNEMENT ET PARCAGE – DISPOSITION GENERALE

# Art. 5/1/1.	Stationnement et parcage - disposition générale

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement et le parcage sans déplacement du véhicule au-delà d'une durée de 48 heures sont interdits aux endroits désignés, sans préjudice des dispositions concernant les interdictions de stationnement ainsi que le stationnement et le parcage à durée limitée. |  |
| --- | --- |

# 2e Section	STATIONNEMENT INTERDIT

# Art. 5/2/1.	Stationnement interdit

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit'. |  |
| --- | --- |

# Art. 5/2/2.	Stationnement interdit aux véhicules automoteurs > 3,5t

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5tonnes. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription ">3,5t". |  |
| --- | --- |

# Art. 5/2/3.	Stationnement interdit, excepté personnes handicapées

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement sur les emplacements désignés est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 5b portant, le cas échéant, l'inscription du nombre d'emplacements visés. |  |
| --- | --- |

# Art. 5/2/4.	Stationnement interdit, excepté taxis

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement sur les emplacements désignés est interdit, à l'exception du stationnement des taxis. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 5a portant l'inscription "excepté taxis" et, le cas échéant, l'inscription du nombre d'emplacements visés. |  |
| --- | --- |

Art. 5/2/5.	Stationnement interdit, excepté autobus / autocars

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement sur les emplacements désignés est interdit, à l'exception du stationnement des autobus / des autocars. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 5a portant l'inscription "excepté autobus" / "autocars". | ou |
| --- | --- |

# Art. 5/2/6.	Stationnement interdit, excepté véhicules d'intervention urgente / de la police

# grand-ducale / des douanes / des représentations étrangères officielles

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement sur les emplacements désignés est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules d'intervention urgente / de la police grand-ducale / des douanes / des représentations étrangères officielles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 5a portant l'inscription "excepté véhicules d'intervention urgente / police grand-ducale / douanes/ représentations étrangères officielles" et, le cas échéant, l'inscription du nombre d'emplacements visés. | ou ou ou |
| --- | --- |

# Art. 5/2/7.	Stationnement interdit, excepté motocycles et cyclomoteurs /

# motocycles, cyclomoteurs et cycles

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement sur les emplacements désignés est interdit, à l'exception du stationnement des motocycles et des cyclomoteurs / des motocycles, des cyclomoteurs et des cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 5a portant les symboles du motocycle et du cyclomoteur / du motocycle, du cyclomoteur et du cycle. | ou |
| --- | --- |

# Art. 5/2/8.	Stationnement interdit, livraisons

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit sur les emplacements désignés aux jours et heures indiqués. A ces jours et heures, lesdits emplacements sont réservés aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’approvisionner les commerces. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 2 portant, le cas échéant, l'inscription des jours et heures pendant lesquels l'interdiction s'applique, ainsi que par des marques au sol conformes à l’article 110 modifié du Code de la route. |  |
| --- | --- |

# Art. 5/2/9.	Stationnement interdit certains jours

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 4. |  |
| --- | --- |

# Art. 5/2/10.	Stationnement interdit, excepté véhicules automoteurs ≤ 3,5t certains jours

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée. Le stationnement est autorisé aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t aux jours et heures indiqués. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté" suivie du symbole du véhicule automoteur et de l'inscription "≤3,5t" et complété par l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé. |  |
| --- | --- |

(n.b. : sert à réglementer le stationnt. sur une place qui accueille un marché hebdomadaire, dans le cas illustré les me et sa)

Art. 5/2/11.	Stationnement interdit aux véhicules destinés au transport de choses,

excepté certains jours

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses, excepté aux jours et heures indiqués. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

Art. 5/2/12.	Stationnement interdit, excepté sur les emplacements marqués ou aménagés

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement du côté désigné de la chaussée est interdit en dehors des emplacements marqués ou aménagés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété, selon le cas, par un panneau additionnel portant, selon le cas, l'inscription "excepté sur les emplacements marqués" ou "excepté sur les emplacements aménagés". | ou |
| --- | --- |

# 3e Section	ARRET ET STATIONNEMENT INTERDITS

# Art. 5/3/1.	Arrêt et stationnement interdits

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'arrêt et le stationnement sont interdits du côté désigné de la chaussée. Cette réglementation est indiquée par le signal C,19 'arrêt et stationnement interdits'. |  |
| --- | --- |

# Art. 5/3/2.	Arrêt et stationnement interdits, excepté autobus / ramassage scolaire /

# véhicules visés par le signal D,10

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe du présent règlement et se référant à l’article 5/3/2, l'arrêt et le stationnement sont interdits du côté désigné de la chaussée, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des autobus / des véhicules effectuant le ramassage scolaire / des véhicules des services de transports publics et des véhicules effectuant le ramassage scolaire. Cette réglementation est indiquée par le signal C,19 'arrêt et stationnement interdits' complété par un panneau additionnel 5a portant l'inscription "excepté autobus" / "excepté ramassage scolaire" / le symbole des véhicules visés par le signal D,10. | ou ou |
| --- | --- |

Art. 5/3/3.	Arrêt et stationnement interdits, excepté sur les emplacements marqués

ou aménagés

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'arrêt et le stationnement du côté désigné de la chaussée sont interdits en dehors des emplacements marqués ou aménagés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,19 'arrêt et stationnement interdits' complété, selon le cas, par un panneau additionnel portant, selon le cas, l'inscription "excepté sur les emplacements marqués" ou "excepté sur les emplacements aménagés". | ou |  |
| --- | --- | --- |

# Art. 5/3/4.	Arrêt et stationnement interdits certains jours et heures

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l’arrêt et le stationnement du côté désigné de la chaussée sont interdits aux jours et heures indiqués. Cette réglementation est indiquée par le signal C,19 'arrêt et stationnement interdits' complété par un panneau additionnel 4. |  |
| --- | --- |

# 4e Section	STATIONNEMENT ALTERNE

# Art. 5/4/1.	Stationnement alterné

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit en alternance des deux côtés de la chaussée. Cette réglementation est indiquée du côté de la chaussée où le stationnement est interdit du 1er au 15 du mois par le signal C,20a 'stationnement interdit du 1er au 15' et du côté de la chaussée où le stationnement est interdit du 16 au 31 du mois par le signal C,20b 'stationnement interdit du 16 au 31'. | et |
| --- | --- |

# 5e Section	STATIONNEMENT autorisé sur LE trottoir

# Art. 5/5/1.	Stationnement autorisé sur le trottoir

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement sur le trottoir est autorisé du côté désigné de la chaussée aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t, conformément aux indications du signal et, le cas échéant, du marquage au sol. Cette réglementation est indiquée par le signal F,15 'stationnement autorisé sur le trottoir' et, le cas échéant, par un marquage au sol. | ou |
| --- | --- |

# 6e Section	PARKING

Art. 5/6/1.	Parking / Parking-relais

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings ou parkings-relais. Auxdits endroits le parcage est autorisé à toutes les catégories de véhicules. Cette réglementation est indiquée par les signaux E,23 'parking' ou E,23a 'parking couvert' ou par les signaux E,23b, E,23c ou E,23d 'parking-relais'. | ou ou |
| --- | --- |

Art. 5/6/2.	Parking / Parking-relais pour véhicules automoteurs ( 3,5t

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings ou parkings-relais. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t" ou par les signaux E,23b, E,23c ou E,23d 'parking-relais' complétés par le même panneau additionnel. | ou |
| --- | --- |

Art. 5/6/3.	Parking pour véhicules (3,5t, excepté camionnettes certains jours et heures

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t., à l’exception des camionnettes. Aux jours et heures indiqués, le parcage est autorisé aux camionnettes. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t" et 2) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses suivi de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le parcage est autorisé aux camionnettes. |  |
| --- | --- |

# Art. 5/6/4.	Parking pour véhicules automoteurs ( 3,5t et autobus / autocars / autobus et autocars

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes et aux autobus / aux autocars / ainsi qu’aux autobus et aux autocars. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t" et l’inscription "et autobus" / "et autocars" / "autobus et autocars". | ou ou |
| --- | --- |

Art. 5/6/5.	Parking pour motor-homes

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux motor-homes. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété par un panneau additionnel 1 portant le symbole du motor-home. |  |
| --- | --- |

Art. 5/6/6.	Parking pour motocycles et cyclomoteurs / motocycles, cyclomoteurs et cycles

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux motocycles et aux cyclomoteurs / aux motocycles, aux cyclomoteurs et aux cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété par un panneau additionnel 1 portant les symboles du motocycle et du cyclomoteur / du motocycle, du cyclomoteur et du cycle. | ou |
| --- | --- |

# Art. 5/6/7.	Parking pour …

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux .... Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété par un panneau additionnel 1 portant (le symbole ... et) l'inscription ".......". |  |
| --- | --- |

# 7e Section	Stationnement a DUREE LIMITEE (NON PAYANT)

# Art. 5/7/1.	Stationnement avec disque

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 7a. |  |
| --- | --- |

Art. 5/7/2.	Stationnement avec disque, livraisons

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit sur les emplacements désignés aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. Aux jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit sur les emplacements désignés et ceux-ci sont réservés aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’approvisionner les commerces. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité ; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 2 portant l'inscription des jours et heures pendant lesquels l'interdiction de stationnement s'applique et par des marques au sol conformes à l’article 110 modifié du Code de la route et 2) par un panneau additionnel 7a. |  |
| --- | --- |

Art. 5/7/3.	Stationnement avec disque - stationnement interdit, excepté personnes handicapées

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement aux emplacements désignés est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité. Aux jours et heures indiqués, le stationnement est limité à la durée indiquée et soumis à l'obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 5b portant, le cas échéant, l'inscription du nombre d'emplacements visés et 2) par un panneau additionnel 7a. |  |
| --- | --- |

Art. 5/7/4.	Stationnement avec disque - stationnement interdit, excepté autobus et autocars

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement aux emplacements désignés est interdit, à l'exception du stationnement des autobus et des autocars. Aux jours et heures indiqués, le stationnement est limité à la durée indiquée et soumis à l'obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 5a portant l'inscription "excepté autobus et autocars" suivie, le cas échéant, de l'inscription du nombre d'emplacements visés et 2) par un panneau additionnel 7a. |  |
| --- | --- |

Art. 5/7/5.	Stationnement avec disque - stationnement interdit, excepté sur

les emplacements marqués ou aménagés

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. Le stationnement est interdit en dehors des emplacements marqués ou aménagés. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité ; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) selon le cas, par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté sur les emplacements marqués" ou "excepté sur les emplacements aménagés" et 2) par un panneau additionnel 7a. | ou |
| --- | --- |

# Art. 5/7/6.	Stationnement avec disque - stationnement interdit aux véhicules destinés

# au transport de choses, excepté certains jours

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. A l’exception des jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité ; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 7a et 2) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

# Art. 5/7/7.	Stationnement avec disque, sauf résidents

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité ; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". |  |
| --- | --- |

Art. 5/7/8.	Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement interdit,

excepté sur les emplacements marqués ou aménagés

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. Le stationnement est interdit en dehors des emplacements marqués ou aménagés. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme conforme aux modalités reprises en annexe ; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité ; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) selon le cas, par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté sur les emplacements marqués" ou "excepté sur les emplacements aménagés" et 2) par un panneau additionnel 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". | ou |
| --- | --- |

Art. 5/7/9.	Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement sur le trottoir

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. Le stationnement est autorisé sur le trottoir aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t., conformément aux indications de la signalisation et, le cas échéant, du marquage au sol. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité ; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette" ainsi que par le signal F,15 'stationnement autorisé sur un trottoir' et, le cas échéant, par un marquage au sol. | ou |
| --- | --- |

Art. 5/7/10.	Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement interdit aux véhicules

destinés au transport de choses, excepté certains jours

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. A l’exception des jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité ; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette" et 2) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

Art. 5/7/11.	Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement interdit, excepté sur

les emplacements marqués ou aménagés - stationnement interdit aux véhicules

destinés au transport de choses, excepté certains jours

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. A l’exception des jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. Le stationnement est interdit en dehors des emplacements marqués ou aménagés. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité ; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) selon le cas, par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté sur les emplacements marqués" et par le marquage au sol des emplacements de stationnement conformément à l’article 110 modifié du Code de la route, ou par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté sur les emplacements aménagés", 2) par un panneau additionnel 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette" et 3) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. | ou |
| --- | --- |

Art. 5/7/12.	Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement interdit aux véhicules

destinés au transport de choses, excepté certains jours – stationnement alterné

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit en alternance des deux côtés de la chaussée. Le stationnement est interdit en outre aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. A l’exception des jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité ; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée du côté de la chaussée où le stationnement est interdit du 1er au 15 du mois par le signal C,20a 'stationnement interdit du 1er au 15' et du côté de la chaussée où le stationnement est interdit du 16 au 31 du mois par le signal C,20b 'stationnement interdit du 16 au 31'. Elle est en outre indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette" et 2) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. | ou |
| --- | --- |

# 8e Section	Stationnement a DUREE LIMITEE (PAYANT)

Art. 5/8/1.	Stationnement payant, parcmètre à minuterie

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à minuterie ou par voie électronique. Dans le cas du paiement par voie électronique, une autorisation délivrée pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Sont dispensés de l'obligation payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 7c. |  |
| --- | --- |

Art. 5/8/2.	Stationnement payant, parcmètre à minuterie, sauf résidents

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à minuterie ou par voie électronique. Dans le cas du paiement par voie électronique, une autorisation délivrée pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Sont dispensés de l'obligation de payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 7c portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". |  |
| --- | --- |

Art. 5/8/3.	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 7b. |  |
| --- | --- |

Art. 5/8/4.	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, livraisons

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit sur les emplacements désignés aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Aux jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit sur les emplacements désignés et ceux-ci sont réservés aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’approvisionner les commerces. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 2 portant l'inscription des jours et heures pendant lesquels l'interdiction de stationnement s'applique et par des marques au sol conformes à l’article 110 modifié du Code de la route et 2) par un panneau additionnel 7b. |  |
| --- | --- |

Art. 5/8/5.	Stationnement payant, parcmètre à minuterie - stationnement interdit, excepté

sur les emplacements marqués ou aménagés

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à minuterie ou par voie électronique. Dans le cas du paiement par voie électronique, une autorisation délivrée pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Sont dispensés de l'obligation payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) selon le cas, par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté sur les emplacements marqués" ou "excepté sur les emplacements aménagés" et 2) par un panneau additionnel 7c. | ou |
| --- | --- |

Art. 5/8/6.	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets - stationnement interdit,

excepté sur les emplacements marqués ou aménagés

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Le stationnement est interdit en dehors des emplacements marqués ou aménagés. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) selon le cas, par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté sur les emplacements marqués" ou "excepté sur les emplacements aménagés" et 2) par un panneau additionnel 7b. | ou |
| --- | --- |

Art. 5/8/7.	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets - stationnement interdit

aux véhicules destinés au transport de choses, excepté certains jours

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. A l’exception des jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 7b et 2) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

Art. 5/8/8.	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation de payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 7b portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". |  |
| --- | --- |

Art. 5/8/9.	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents, livraisons

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit sur les emplacements désignés aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Aux jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit sur les emplacements désignés et ceux-ci sont réservés aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’approvisionner les commerces. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation de payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 2 portant l'inscription des jours et heures pendant lesquels l'interdiction de stationnement s'applique et par des marques au sol conformes à l’article 110 modifié du Code de la route et 2) par un panneau additionnel 7b portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". |  |
| --- | --- |

Art. 5/8/10.	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents –

stationnement interdit, excepté sur les emplacements marqués ou aménagés

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Le stationnement est interdit en dehors des emplacements marqués ou aménagés. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation de payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) selon le cas, par un panneau additionnel portant l'inscription "excepté sur les emplacements marqués" ou "excepté sur les emplacements aménagés" et 2) par un panneau additionnel 7b portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". | ou |
| --- | --- |

Art. 5/8/11.	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents –

stationnement sur le trottoir

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. Le stationnement est autorisé sur le trottoir aux véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t., conformément aux indications de la signalisation et, le cas échéant, du marquage au sol. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation de payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un panneau additionnel 7b portant l'inscription "sauf résidents avec vignette" ainsi que par le signal F,15 'stationnement autorisé sur le trottoir' et, le cas échéant, par un marquage au sol. | ou |
| --- | --- |

Art. 5/8/12.	Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents –

stationnement interdit aux véhicules destinés au transport de choses,

excepté certains jours

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit du côté désigné de la chaussée aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. A l’exception des jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation de payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 7b portant l'inscription "sauf résidents avec vignette" et 2) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

Art. 5/8/13.	Stationnement payant - stationnement interdit, excepté personnes handicapées

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement aux emplacements désignés est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité. Aux jours et heures indiqués, le stationnement est payant et limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à minuterie ou par voie électronique. Dans le cas du paiement par voie électronique, une autorisation délivrée pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Cette réglementation est indiquée par le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un panneau additionnel 5b portant, le cas échéant, l'inscription du nombre d'emplacements visés et 2) par un panneau additionnel 7c. |  |
| --- | --- |

# 9e Section	PaRCAGe a DUREE LIMITEE (NON PAYANT)

# Art. 5/9/1.	Parcage avec disque

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est autorisé à toutes les catégories de véhicules. Aux jours et heures indiqués, le parcage est limité à la durée indiquée et soumis à l'obligation d'exposer le disque de parcage conformément à l'article 168 modifié du Code de la route. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété par un panneau additionnel 7a. |  |
| --- | --- |

Art. 5/9/2.	Parcage avec disque - parking pour véhicules ( 3,5t

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Aux jours et heures indiqués le parcage est limité à la durée indiquée et soumis à l'obligation d'exposer le disque de parcage conformément à l'article 168 modifié du Code de la route. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t" et 2) par un panneau additionnel 7a. |  |
| --- | --- |

Art. 5/9/3.	Parcage avec disque - parking pour véhicules (3,5t, excepté camionnettes

certains jours et heures

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t., à l’exception des camionnettes certains jours et heures. Aux jours et heures indiqués le parcage est limité à la durée indiquée et soumis à l'obligation d'exposer le disque de parcage conformément à l'article 168 modifié du Code de la route. Aux jours et heures indiqués en outre, le parcage est autorisé aux camionnettes. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t", 2) par un panneau additionnel 7a et 3) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription des jours et heures pendant lesquels le parcage est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

# Art. 5/9/4.	Parcage avec disque - parking pour …

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux .... Aux jours et heures indiqués le parcage est limité à la durée indiquée et soumis à l'obligation d'exposer le disque de parcage conformément à l'article 168 modifié du Code de la route. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole ... (suivi de l'inscription "..") / l'inscription "..." et 2) par un panneau additionnel 7a. |  |
| --- | --- |

Art. 5/9/5.	Parcage avec disque, sauf résidents

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est autorisé à toutes les catégories de véhicules. Aux jours et heures indiqués le parcage est limité à la durée indiquée et soumis à l'obligation d'exposer le disque de parcage conformément à l'article 168 modifié du Code de la route. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété par un panneau additionnel 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". |  |
| --- | --- |

Art. 5/9/6.	Parcage avec disque, sauf résidents - parking pour véhicules ( 3,5t

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t. Aux jours et heures indiqués le parcage est limité à la durée indiquée et soumis à l'obligation d'exposer le disque de parcage conformément à l'article 168 modifié du Code de la route. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t" et 2) par un panneau additionnel 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". |  |
| --- | --- |

Art. 5/9/7.	Parcage avec disque, sauf résidents - parking pour véhicules (3,5t,

excepté camionnettes certains jours et heures

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t., à l’exception des camionnettes certains jours et heures. Aux jours et heures indiqués le parcage est limité à la durée indiquée et soumis à l'obligation d'exposer le disque de parcage conformément à l'article 168 modifié du Code de la route. Aux jours et heures indiqués en outre, le parcage est autorisé aux camionnettes. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t", 2) par un panneau additionnel 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette" et 3) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription des jours et heures pendant lesquels le parcage est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

# 10e Section	PARCAGE a DUREE LIMITEE (PAYANT)

Art. 5/10/1.	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est autorisé à toutes les catégories de véhicules. Aux jours et heures indiqués, le parcage est payant et limité à la durée indiquée. La taxe de parcage est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Un ticket délivré pour un emplacement de parcage est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l’obligation de payer la taxe de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété par un panneau additionnel 7b. |  |
| --- | --- |

Art. 5/10/2.	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets - parking pour véhicules ( 3,5t

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t. Aux jours et heures indiqués, le parcage est payant et limité à la durée indiquée. La taxe de parcage est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Un ticket délivré pour un emplacement de parcage est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l’obligation de payer la taxe de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t" et 2) par un panneau additionnel 7b. |  |
| --- | --- |

Art. 5/10/3.	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets - parking pour

véhicules ( 3,5t, excepté camionnettes certains jours et heures

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t., à l’exception des camionnettes certains jours et heures. Aux jours et heures indiqués, le parcage est payant et limité à la durée indiquée. La taxe de parcage est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Aux jours et heures indiqués en outre, le parcage est autorisé aux camionnettes. Un ticket délivré pour un emplacement de parcage est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l’obligation de payer la taxe de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t", 2) par un panneau additionnel 7b et 3) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription des jours et heures pendant lesquels le parcage est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

Art. 5/10/4.	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents -

parking pour véhicules ( 3,5t

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t. Aux jours et heures indiqués, le parcage est payant et limité à la durée indiquée. La taxe de parcage est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Un ticket délivré pour un emplacement de parcage est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation de payer la taxe de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t" et 2) par un panneau additionnel 7b portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". |  |
| --- | --- |

Art. 5/10/5.	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents -

parking pour véhicules ( 3,5t, excepté camionnettes certains jours et heures

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t., à l’exception des camionnettes certains jours et heures. Aux jours et heures indiqués, le parcage est payant et limité à la durée indiquée. La taxe de parcage est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Aux jours et heures indiqués en outre, le parcage est autorisé aux camionnettes. Un ticket délivré pour un emplacement de parcage est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation de payer la taxe de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription "( 3,5t", 2) par un panneau additionnel 7b portant l'inscription "sauf résidents avec vignette" et 3) par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription des jours et heures pendant lesquels le parcage est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

Art. 5/10/6.	Parcage payant, parcmètre à distribution de tickets - parking pour …

| Les endroits énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article sont considérés comme parkings. Auxdits endroits le parcage est limité aux …. Aux jours et heures indiqués, le parcage est payant et limité à la durée indiquée. La taxe de parcage est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Un ticket délivré pour un emplacement de parcage est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l’obligation de payer la taxe de parcage et d’observer la durée maximale de parcage autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles, sur les emplacements qui leurs sont réservés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,23 'parking' complété 1) par un panneau additionnel 1 portant le symbole ... (suivi de l'inscription "..") / l'inscription "..." et 2) par un panneau additionnel 7b. |  |
| --- | --- |

# 11e Section	ARRET D’AUTOBUS

Art. 5/11/1.	Arrêt d’autobus

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, un arrêt d'autobus est aménagé aux endroits désignés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,19 'arrêt d'autobus'. |  |
| --- | --- |

# 12e Section	ARRET DE TRAMWAYS

Art. 5/12/1.	Arrêt de tramways

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, un arrêt de tramways est aménagé aux endroits désignés. Cette réglementation est indiquée par le signal E,20 'arrêt de tramways'. |  |
| --- | --- |

Chapitre 6	REGLEMENTATIONS  ZONALES

# 1ère Section	CIRCULATION INTERDITE OU ACCES INTERDIT A UNE OU

PLUSIEURS CATEGORIES DE VEHICULES OU D’USAGERS

# Art. 6/1/1.	Zone 'Accès interdit aux camions, excepté riverains et fournisseurs'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette réglementation est indiquée aux entrées des zones par une signalisation zonale portant le signal C,3e 'accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses' avec l'inscription "3,5t" et complété par un cartouche 5a portant l’inscription "excepté riverains et fournisseurs". |  |
| --- | --- |

# 2e Section	ZONES A TRAFIC APAISE

# Art. 6/2/1.	Zone à 30 km/h

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h. Cette réglementation est indiquée aux entrées des zones par une signalisation zonale portant le signal C,14 'limitation de vitesse' muni de l'inscription "30". |  |
| --- | --- |

# Art. 6/2/2.	Zone résidentielle

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, les règles de circulation particulières aux zones résidentielles s'appliquent, conformément à l’article 162ter modifié du Code de la route. Cette réglementation est indiquée aux entrées des zones par le signal E,25a 'zone résidentielle'. |  |
| --- | --- |

# Art. 6/2/3.	Zone de rencontre

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, les règles de circulation particulières aux zones de rencontre s'appliquent, conformément à l’article 162ter modifié du Code de la route. Cette réglementation est indiquée aux entrées des zones par le signal E,26a 'zone de rencontre'. |  |
| --- | --- |

# Art. 6/2/4.	Zone piétonne

| Sur les voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, les règles de circulation particulières aux zones piétonnes s'appliquent, conformément à l’article 162quater modifié du Code de la route. Les conducteurs de véhicules désignés ci-après sont autorisés, aux heures et conditions indiquées, à accéder à la ou aux zones piétonnes. La mention "cycles autorisés" indique que l’accès est autorisé aux cycles ; la mention "traversée autorisée" indique que la traversée de la zone par les conducteurs de véhicules et d'animaux est autorisée aux endroits indiqués, conformément à l’article 104 modifié du Code de la route. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la ou des zones par le signal E,27a 'zone piétonne', complété par un panneau additionnel 2 portant l’inscription des jours et heures pendant lesquels l’accès sans vignette d’accès conforme à l’annexe du présent règlement est autorisé aux fournisseurs ainsi que, le cas échéant, par un panneau additionnel 6a et un panneau additionnel portant l'inscription “traversée autorisée”. Accès à la ou aux zones piétonnes : Sont autorisés, aux heures et conditions indiquées ci-après, à accéder à la ou aux zones piétonnes, les conducteurs de véhicules suivants : 1. Sans vignette d’accès conforme à l’annexe du présent règlement : 1.1. aux jours et heures indiqués : - les fournisseurs desservant un commerce établi dans la zone ; - les personnes prenant ou faisant livraison de marchandises lourdes ou encombrantes auprès d’un commerce ou d’un riverain établis dans la zone. 1.2. à toute heure : - les conducteurs de taxis transportant des personnes résidant à l'intérieur de la zone ; - les conducteurs de taxis ou d’autres véhicules transportant des personnes qui séjournent dans un hôtel situé dans la zone ; - les conducteurs de véhicules transportant des personnes handicapées ou malades, sans autre moyen de transport, dès lors que ces personnes résident à l'intérieur de la zone ou se rendent auprès d'un médecin ou d'un établissement de soins établis dans la zone ; - les personnes clientes, en possession d'une ordonnance médicale, de la pharmacie de garde située dans la zone ; - les médecins en service détenteurs du signe distinctif conforme au règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l'usage du signe distinctif particulier 'médecin en service', dans la mesure où l'exercice de leur fonction au sein du système de garde exige l’accès à la zone ; - le personnel prodiguant des soins de santé à domicile ou assurant auprès d'une personne dépendante une aide ou des soins à domicile, dans la mesure où l'exercice de leur fonction exige l’accès à la zone et à condition que le véhicule soit muni de la marque d’une personne physique ou morale détentrice d’un agrément de la profession ; les personnels des services publics et des entreprises, dans la mesure où ils effectuent une intervention à l'intérieur de la zone, lorsque le moindre retard peut causer un danger ou des dommages à autrui. 2. Uniquement avec vignette d’accès permanente conforme à l’annexe du présent règlement : 2.1. aux jours et heures indiqués : - les commerçants dont le commerce est établi dans la zone ; - les résidents dont l’entrée d'immeuble est située dans la zone. 2.2. à toute heure : - les usagers d’un garage ou d’un emplacement de stationnement privé qui ne sont accessibles que par la zone. 3. Uniquement avec vignette d’accès temporaire conforme à l’annexe du présent règlement, à la ou aux périodes indiquées sur la vignette : - les fournisseurs desservant un commerce établi dans la zone ; - les personnes prenant ou faisant livraison de marchandises lourdes ou encombrantes auprès d’un commerce ou d’un riverain établis dans la zone ; - les personnels des services publics et des entreprises dont l'activité professionnelle les oblige à accéder à la zone. | ou ou |
| --- | --- |

# 3e Section	ARRET, STATIONNEMENT ET PARCAGE -

# INTERDICTIONS ET LIMITATIONS

# Art. 6/3/1.	Zone 'Stationnement interdit'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit'. |  |
| --- | --- |

Art. 6/3/2.	Zone 'Stationnement interdit aux véhicules destinés au transport de choses,

excepté certains jours'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses, excepté aux jours et heures indiqués. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un cartouche portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

# Art. 6/3/3.	Zone 'Stationnement avec disque'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un cartouche 7a. |  |
| --- | --- |

Art. 6/3/4.	Zone 'Stationnement avec disque - stationnement interdit aux véhicules

destinés au transport de choses, excepté certains jours'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. A l’exception des jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un cartouche 7a et 2) par un cartouche portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

# Art. 6/3/5.	Zone 'Stationnement avec disque, sauf résidents'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. Sont dispensés de l’obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un cartouche 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". |  |
| --- | --- |

Art. 6/3/6.	Zone 'Stationnement avec disque, sauf résidents - stationnement interdit aux

véhicules destinés au transport de choses, excepté certains jours'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement limité à la durée indiquée, avec obligation d'exposer le disque de stationnement conformément à l'article 167bis modifié du Code de la route. A l’exception des jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. Sont dispensés de l'obligation d'exposer le disque de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme à l’annexe 2.; - les conducteurs de véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un cartouche 7a portant l'inscription "sauf résidents avec vignette" et 2) par un cartouche portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

Art. 6/3/7.	Zone 'Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un cartouche 7b. |  |
| --- | --- |

Art. 6/3/8.	Zone 'Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets – stationnement

interdit aux véhicules destinés au transport de choses, excepté certains jours'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. A l’exception des jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un cartouche 7b et 2) par un cartouche portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

Art. 6/3/9.	Zone 'Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation de payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit' complété par un cartouche 7b portant l'inscription "sauf résidents avec vignette". |  |
| --- | --- |

Art. 6/3/10.	Zone 'Stationnement payant, parcmètre à distribution de tickets, sauf résidents –

stationnement interdit aux véhicules destinés au transport de choses, excepté

certains jours'

| Dans les zones des voies énumérées ci-après / en annexe et se référant au présent article, le stationnement est interdit aux jours et heures indiqués, à l'exception du stationnement payant limité à la durée indiquée. La taxe de stationnement est perçue moyennant parcmètre à distribution de tickets ou par voie électronique. A l’exception des jours et heures indiqués en outre, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses. Un ticket délivré pour un emplacement de stationnement est valable pour la durée restant due sur tout autre emplacement soumis au payement d’une taxe de même tarif ou de tarif inférieur, dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur cet autre emplacement. Il en est de même dans le cas du paiement par voie électronique pour le restant de la durée sollicitée par l’usager et dans la limite de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Sont dispensés de l'obligation de payer la taxe de stationnement et d’observer la durée maximale de stationnement autorisée : - les conducteurs de voitures automobiles à personnes munies d'une vignette de stationnement résidentiel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de véhicules munis d'une vignette de stationnement professionnel valide, conforme aux modalités reprises en annexe; - les conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles. Cette réglementation est indiquée aux entrées de la zone par une signalisation zonale portant le signal C,18 'stationnement interdit' complété 1) par un cartouche 7b portant l'inscription "sauf résidents avec vignette" et 2) par un cartouche portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription "excepté" suivie de l'inscription des jours et heures pendant lesquels le stationnement est autorisé auxdits véhicules. |  |
| --- | --- |

Art. 6/3/11.	Gare routière

| Aux endroits des voies énumérés ci-après / en annexe et se référant au présent article, une gare routière est aménagée. Cette réglementation est indiquée, selon le cas, par le signal H,3a, H,3b ou H,3c 'gare routière'. |  |
| --- | --- |

Chapitre 7	DISPOSITIONS FINALES

Art. 7/1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

# Art. 7/2. Le règlement de circulation du .........................., tel qu'il a été modifié dans la suite, est abrogé.

Annexe 1	VIGNETTES

1.	Vignette de stationnement résidentiel

1.1.	Généralités

1.1.1.	La vignette de stationnement résidentiel dispense, aux conditions ci-après, le conducteur d’une voiture automobile à personnes qui en est munie, 1) de l’obligation d'exposer le disque de stationnement ou de parcage conforme à l’article 167bis modifié du Code de la route ou de payer la taxe de stationnement ou de parcage et 2) de l’obligation d’observer la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur les emplacements de stationnement ou de parcage soumis au stationnement/parcage résidentiel.

1.1.2.	La vignette est établie par l’administration communale sur demande écrite de la part d’un résident, sous forme de vignette permanente, de vignette provisoire ou de vignette ‘visiteur’. L’établissement et le renouvellement d’une vignette sont soumis au paiement d’une taxe, conformément au règlement-taxe du ….

La validité de la vignette de stationnement résidentiel est limitée à la ou aux voitures automobiles à personnes dont le numéro d’immatriculation y est inscrit, à la date de limite de validité y inscrite et au(x) secteur(s) de voies publiques y inscrit(s). Le ou les numéros d’immatriculation inscrits sur la vignette peuvent être modifiés ou complétés en cours de validité sur demande écrite du titulaire de la vignette, sous réserve des dispositions applicables pour un premier numéro d’immatriculation.

Pour dispenser le conducteur d’une voiture automobile à personnes des obligations réglementaires relatives à l’exposition du disque, au paiement de la taxe et à la limitation de la durée de stationnement ou de parcage, la vignette doit être exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule, côté passager, de sorte à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur.

La cessation d’une ou de plusieurs conditions requises pour l’obtention d’une vignette oblige son titulaire à remettre sans délai à l’administration émettrice la vignette délivrée. Lorsqu’il est constaté qu’une vignette est utilisée de façon abusive, ou qu’une vignette a été obtenue sur la base d’informations inexactes produites lors de la demande d’obtention, la vignette en cause doit être restituée à l’administration émettrice lorsque celle-ci en fait la demande.

1.2.	Bénéficiaires de la vignette

1.2.1.	Une vignette permanente peut être demandée au profit des membres des ménages déclarés résidents au registre de population de la commune à une adresse sise dans un secteur de voies publiques soumis aux dispositions du stationnement résidentiel et qui

-	sont propriétaires ou détenteurs d'une ou de plusieurs voitures automobiles à personnes ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque la voiture fait l’objet d'un contrat de location au nom d’un tel membre de ménage ;

-	sont propriétaires ou détenteurs d'un véhicule de la classe N1 (camionnettes) ;

-	sont utilisateurs d'une ou de plusieurs voitures automobiles à personnes mises à leur disposition par leur(s) employeur(s) en vertu d’une convention expresse ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque la voiture fait l’objet d'un contrat de location au nom d’un tel membre de ménage.

La vignette est établie au nom du demandeur-résident à raison de deux / trois vignettes au plus par ménage et à raison d’une voiture / de deux voitures au plus par vignette ; elle est établie pour un an / l’année en cours et renouvelée d’année en année, dès lors que les conditions requises pour son obtention perdurent.

Les demandes portant sur une voiture immatriculée à l’étranger ne peuvent bénéficier d’une vignette permanente ; dans ce cas, une vignette provisoire peut être délivrée, conformément au point 2.2. ci-après.

1.2.2.	Une vignette provisoire peut être délivrée aux membres des ménages déclarés résidents au registre de population de la commune à une adresse sise dans un secteur de voies publiques soumis aux dispositions du stationnement résidentiel lorsque ceux-ci

-	ont introduit dans les formes requises une demande en vue de l’obtention d’une vignette permanente ;

(lorsque l’attribution d’une vignette permanente est soumise au paiement d’une taxe)

-	sont utilisateurs d'une ou de plusieurs voitures automobiles à personnes mises à leur disposition par un acte professionnel en remplacement provisoire d’une voiture pour laquelle une vignette est en cours de validité, lorsque cette voiture est en réparation ou en révision auprès d’un garagiste ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque la voiture utilisée fait l’objet d'un contrat de location au nom de l'utilisateur ou du garagiste.

La vignette provisoire est établie respectivement pour une durée de vingt/trente jours (1er tiret) et pour une durée adaptée (2e tiret).

Si la ou les voitures sont immatriculées à l’étranger, une vignette provisoire peut être délivrée aux membres des ménages mentionnés au premier alinéa lorsque ceux-ci

-	ont introduit dans les formes requises une demande en vue de l’obtention d’une vignette permanente ;

-	sont utilisateurs d'une ou de plusieurs voitures automobiles à personnes mises à leur disposition dans les conditions du 2e tiret du premier alinéa, en remplacement provisoire d’une voiture pour laquelle une vignette provisoire est en cours de validité.

La vignette provisoire est établie respectivement pour une durée de six mois, à compter de la date d’établissement de la résidence normale du demandeur au Luxembourg (1er tiret) et pour une durée adaptée (2e tiret). Une première vignette provisoire peut être établie pour une durée de vingt/trente jours, lorsque l’obtention de la vignette de six mois est payante.

Les vignettes provisoires ne peuvent pas être prorogées.

1.2.3.	Une vignette ‘visiteur’ peut être demandée par les membres des ménages déclarés résidents au registre de population de la commune à une adresse sise dans un secteur de voies publiques soumis aux dispositions du stationnement résidentiel, au profit de personnes non-résidentes de la commune / dudit secteur qui sont propriétaires ou détentrices d'une ou de plusieurs voitures automobiles à personnes, lorsque, dans le cadre de relations familières, ces personnes séjournent auprès du demandeur pour une période prolongée d’au moins trois jours / une semaine ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque la voiture fait l’objet d'un contrat de location au nom d’une telle personne.

La vignette est établie au nom du demandeur-résident à raison de trois vignettes au plus par ménage et par année civile pour une durée respective, renouvelée et cumulée le cas échéant, de 3 mois au plus par année civile et à raison de deux voitures au plus par vignette. Pour une même voiture, la vignette est établie, pour l’ensemble des résidents de la commune, pour une durée maximale, renouvelée et cumulée le cas échéant, de 3 mois par année civile et à raison d’une vignette au plus pour une même période.

1.3.	Pièces à produire lors de la demande

1.3.1.	La demande en vue de l’obtention d’une vignette permanente conformément aux dispositions sous 2.1., doit être accompagnée des photocopies des pièces suivantes :

-	certificat de résidence ou preuve de résidence du demandeur ;

-	carte(s) d’immatriculation de la ou des voitures visée(s) ;

-	contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d’immatriculation ou de châssis de la ou des voitures visées ainsi que du nom et de l’adresse du souscripteur, lorsque ce cas se présente ;

-	convention(s) de mise à disposition par le(s) employeur(s), lorsque ce cas se présente ;

-	le cas échéant, toute autre pièce justificative.

1.3.2.	La demande en vue de l’obtention d’une vignette provisoire conformément aux dispositions sous 2.2., doit être accompagnée des photocopies des pièces suivantes :

-	le pièces requises sous 3.1., dans le cas d’une vignette de six mois ;

-	carte(s) d’immatriculation de la ou des voitures visée(s) et pièce justificative, dans le cas d’une mise à disposition ;

-	contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d’immatriculation ou de châssis de la ou des voitures visées ainsi que du nom et de l’adresse du souscripteur, lorsque ce cas se présente dans le cas d’une mise à disposition.

1.3.3.	La demande en vue de l’obtention d’une vignette ‘visiteur’ conformément aux dispositions sous 2.3., doit être accompagnée des photocopies des pièces suivantes :

-	certificat de résidence ou preuve de résidence du demandeur ;

-	carte(s) d’immatriculation de la ou des voitures visée(s) ;

-	contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d’immatriculation ou de châssis de la ou des voitures visées ainsi que du nom et de l’adresse du souscripteur, lorsque ce cas se présente ;

-	le cas échéant, toute autre pièce justificative.

1.3.4.	La demande en vue de la modification d’un ou de plusieurs numéros d’immatriculation inscrits sur une vignette en cours de validité ou en vue du rajout d’un numéro d’immatriculation doit être accompagnée de la vignette visée, des photocopies des carte(s) d’immatriculation des voitures à inscrire et des pièces ci-avant en fonction du cas qui se présente, ainsi que, le cas échéant, de toute autre pièce justificative.

1.4.	Descriptif de la vignette

La vignette de stationnement résidentiel porte les indications suivantes :

Au recto :

-	emblème de la Commune ;

-	mention ‘stationnement résidentiel’ ;

-	sceau de contrôle paraphé ;

-	secteur de validité de la vignette ;

-	fin de validité de la vignette indiquée par les chiffres du mois et de l’année ;

-	date de début et date de fin de validité de la vignette ;

-	numéro(s) d’immatriculation de la ou des voitures pour la- ou lesquelles la vignette est établie ;

-	numéro de contrôle de la vignette ;

-	renvoi aux informations reprises sur le verso de la vignette.

Au verso :

-	informations sur la vignette et ses modalités d’application.

2.	Vignette de stationnement professionnel

(version pour le stationnement avec disque UNIQUEMENT !!)

2.1.	Généralités

2.1.1.	La vignette de stationnement professionnel dispense, aux conditions ci-après, et dans la limite du temps nécessaire pour effectuer les interventions spécifiées, le conducteur d’un véhicule qui en est muni, de l’obligation d'exposer le disque de stationnement ou de parcage conforme à l’article 167bis modifié du Code de la route et de l’obligation d’observer la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur les emplacements de stationnement ou de parcage soumis au stationnement/parcage avec disque.

2.1.2.	La vignette est établie par l’administration communale sur demande écrite de la part de la personne physique ou morale détentrice de l’agrément professionnel requis ou détentrice d’une autorisation d’établissement, pour une durée respective de 1, 3, 6 et 12 mois et renouvelable sur demande écrite, dès lors que les conditions requises pour son obtention perdurent. Elle est établie au nom du demandeur à raison de trois véhicules au plus par vignette. La validité de la vignette est limitée au(x) véhicule(s) dont le numéro d’immatriculation y est inscrit et à la date de limite de validité y inscrite. Les numéros d’immatriculation inscrits sur la vignette peuvent être modifiés en cours de validité sur demande écrite du titulaire de la vignette.

Un règlement-taxe définit la taxe à acquitter pour l’obtention de la vignette. Celle-ci n’est délivrée qu’après acquittement de la taxe.

Pour dispenser le conducteur d’un véhicule des obligations réglementaires relatives à l’exposition du disque et à la limitation de la durée de stationnement ou de parcage, la vignette doit être exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule, côté passager, de sorte à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur. La vignette doit être accompagnée d’une plaquette d’identification qui renseigne sur les qualités de la personne au nom de laquelle la vignette a été établie, lorsque le véhicule n’est pas marqué à l'enseigne de cette personne.

La cessation d’une ou de plusieurs conditions requises pour l’obtention d’une vignette oblige son titulaire à remettre sans délai à l’administration émettrice la vignette délivrée. Lorsqu’il est constaté qu’une vignette est utilisée de façon abusive ou non-conforme aux présentes dispositions, ou qu’une vignette a été obtenue sur la base d’informations inexactes produites lors de la demande d’obtention, la vignette en cause doit être restituée à l’administration émettrice lorsque celle-ci en fait la demande.

2.2.	Bénéficiaires de la vignette

La vignette peut être demandée au profit :

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement, en vue d'effectuer auprès d'un client des travaux de montage, de dépannage ou d'entretien ainsi que toute intervention technique préliminaire à ces travaux ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule appartient à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre professionnel les interventions susvisées pour le compte d’une personne détentrice d’un agrément ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom du détenteur d’une autorisation d’établissement.

2.3.	Pièces à produire lors de la demande

La demande en vue de l’obtention d’une vignette doit être accompagnée des photocopies des pièces suivantes :

-	pièce attestant l’agrément professionnel du demandeur ;

-	carte(s) d’immatriculation du ou des véhicules visé(s) ;

-	contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d’immatriculation ou de châssis du ou des véhicules visés ainsi que du nom et de l’adresse du souscripteur, lorsque ce cas se présente ;

-	le cas échéant, toute autre pièce justificative.

La demande en vue de la modification d’un ou de plusieurs numéros d’immatriculation inscrits sur une vignette en cours de validité doit être accompagnée de la vignette visée, des photocopies des carte(s) d’immatriculation des voitures à inscrire et des pièces ci-avant en fonction des cas qui se présentent, ainsi que, le cas échéant, de toute autre pièce justificative.

2.4.	Descriptif de la vignette

La vignette porte les indications suivantes :

Au recto :

-	emblème de la Commune;

-	mention ‘stationnement professionnel (stationnement avec disque)’ ;

-	sceau de contrôle paraphé ;

-	fin de validité de la vignette indiquée par les chiffres du mois et de l’année ;

-	date de début et date de fin de validité de la vignette ;

-	numéro(s) d’immatriculation du ou des véhicules pour le- ou lesquelles la vignette est établie ;

-	numéro de contrôle de la vignette ;

-	renvoi aux informations reprises sur le verso de la vignette.

Au verso :

- informations sur la vignette et ses modalités d’application.

2.	Vignette de stationnement professionnel

(version pour le stationnement payant UNIQUEMENT !!)

2.1.	Généralités

2.1.1.	La vignette de stationnement professionnel dispense, aux conditions ci-après, et dans la limite du temps nécessaire pour effectuer les interventions spécifiées, le conducteur d’un véhicule qui en est muni, de l’obligation de payer la taxe de stationnement ou de parcage perçue moyennant parcmètre ou par voie électronique et de l’obligation d’observer la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur les emplacements de stationnement ou de parcage soumis au stationnement/parcage payant.

2.1.2.	La vignette est établie par l’administration communale sur demande écrite de la part de la personne physique ou morale détentrice de l’agrément professionnel requis ou détentrice d’une autorisation d’établissement ou bien de la part du chef de l’administration étatique concernée ou du chef du service concerné de l’administration communale, pour une durée respective de 1, 3, 6 et 12 mois et renouvelable sur demande écrite, dès lors que les conditions requises pour son obtention perdurent. Elle est établie au nom du demandeur à raison de trois véhicules au plus par vignette. La validité de la vignette est limitée au(x) véhicule(s) dont le numéro d’immatriculation y est inscrit et à la date de limite de validité y inscrite. Les numéros d’immatriculation inscrits sur la vignette peuvent être modifiés en cours de validité sur demande écrite du titulaire de la vignette.

Un règlement-taxe définit les taxes respectives à acquitter pour l’obtention de la vignette. Celle-ci n’est délivrée qu’après acquittement de la taxe afférente.

Pour dispenser le conducteur d’un véhicule des obligations réglementaires relatives au paiement de la taxe et à la limitation de la durée de stationnement ou de parcage, la vignette doit être exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule, côté passager, de sorte à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur. La vignette doit être accompagnée d’une plaquette d’identification qui renseigne sur les qualités de la personne ou de l’administration au nom de laquelle la vignette a été établie, lorsque le véhicule n’est pas marqué à l'enseigne de cette personne ou administration.

La cessation d’une ou de plusieurs conditions requises pour l’obtention d’une vignette oblige son titulaire à remettre sans délai à l’administration émettrice la vignette délivrée. Lorsqu’il est constaté qu’une vignette est utilisée de façon abusive ou non-conforme aux présentes dispositions, ou qu’une vignette a été obtenue sur la base d’informations inexactes produites lors de la demande d’obtention, la vignette en cause doit être restituée à l’administration émettrice lorsque celle-ci en fait la demande.

2.2.	Bénéficiaires de la vignette

La vignette peut être demandée au profit :

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une personne physique habilitée à exercer une profession médicale ou par une personne morale investie d’une mission à vocation médicale, en vue d'assurer une visite médicale ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom d’une telle personne ;

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une personne physique ou morale détentrice d’un agrément de la profession, en vue de prodiguer des soins de santé à domicile ou bien en vue d'assurer auprès d'une personne dépendante une aide ou des soins à domicile ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule appartient à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre professionnel les interventions susvisées pour le compte d’une personne détentrice d’un agrément ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom du détenteur de l’agrément ou de l’intervenant ;

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement, en vue d'effectuer auprès d'un client des travaux de montage, de dépannage ou d'entretien ainsi que toute intervention technique préliminaire à ces travaux ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule appartient à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre professionnel les interventions susvisées pour le compte d’une personne détentrice d’une autorisation d’établissement ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom du détenteur de l’autorisation d’établissement ou de l’intervenant ;

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une administration de l’Etat, en vue d’effectuer pour le compte de celle-ci soit un service public à domicile fourni à titre régulier, soit un service en relation avec une intervention sur la voie publique ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom de l’administration ;

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par l’administration communale, en vue d’effectuer pour le compte de celle-ci un service public à domicile fourni à titre régulier, soit un service en relation avec une intervention sur la voie publique ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom de l’administration ;

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une personne physique détentrice d’un agrément de journaliste ou par une personne morale investie d’une mission à vocation journalistique, dans l’exercice de la profession de journaliste en service extérieur ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule appartient à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre professionnel les interventions susvisées pour le compte d’une personne détentrice d’un agrément ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom du détenteur de l’agrément ou de l’intervenant.

2.3.	Pièces à produire lors de la demande

La demande en vue de l’obtention d’une vignette doit être accompagnée des photocopies des pièces suivantes :

-	pièce attestant l’agrément professionnel du demandeur ;

-	carte(s) d’immatriculation du ou des véhicules visé(s) ;

-	contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d’immatriculation ou de châssis du ou des véhicules visés ainsi que du nom et de l’adresse du souscripteur, lorsque ce cas se présente ;

-	le cas échéant, toute autre pièce justificative.

La demande en vue de la modification d’un ou de plusieurs numéros d’immatriculation inscrits sur une vignette en cours de validité doit être accompagnée de la vignette visée, des photocopies des carte(s) d’immatriculation des voitures à inscrire et des pièces ci-avant en fonction des cas qui se présentent, ainsi que, le cas échéant, de toute autre pièce justificative.

2.4.	Descriptif de la vignette

La vignette porte les indications suivantes :

Au recto :

-	emblème de la Commune;

-	mention ‘stationnement professionnel (stationnement payant)’ ;

-	sceau de contrôle paraphé ;

-	fin de validité de la vignette indiquée par les chiffres du mois et de l’année ;

-	date de début et date de fin de validité de la vignette ;

-	numéro(s) d’immatriculation du ou des véhicules pour le- ou lesquelles la vignette est établie ;

-	numéro de contrôle de la vignette ;

-	renvoi aux informations reprises sur le verso de la vignette.

Au verso :

-	informations sur la vignette et ses modalités d’application.

2.	Vignette de stationnement professionnel

(version pour le stationnement avec disque ET le stationnement payant !!)

2.1.	Généralités

2.1.1.	La vignette de stationnement professionnel est établie dans le cadre du stationnement ou du parcage à durée limitée avec disque et dans le cadre du stationnement ou du parcage payant à durée limitée.

La vignette établie dans le cadre du stationnement avec disque dispense, aux conditions ci-après, et dans la limite du temps nécessaire pour effectuer les interventions spécifiées, le conducteur d’un véhicule qui en est muni, de l’obligation d'exposer le disque de stationnement ou de parcage conforme à l’article 167bis modifié du Code de la route et de l’obligation d’observer la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur les emplacements de stationnement ou de parcage soumis au stationnement/parcage avec disque.

La vignette établie dans le cadre du stationnement payant dispense, aux conditions ci-après, et dans la limite du temps nécessaire pour effectuer les interventions spécifiées, le conducteur d’un véhicule qui en est muni, de l’obligation de payer la taxe de stationnement ou de parcage perçue moyennant parcmètre ou par voie électronique et de l’obligation d’observer la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée sur les emplacements de stationnement ou de parcage soumis au stationnement/parcage payant.

2.1.2.	La vignette est établie par l’administration communale sur demande écrite de la part de la personne physique ou morale détentrice de l’agrément professionnel requis ou détentrice d’une autorisation d’établissement ou bien de la part du chef de l’administration étatique concernée ou du chef du service concerné de l’administration communale, pour une durée respective de 1, 3, 6 et 12 mois et renouvelable sur demande écrite, dès lors que les conditions requises pour son obtention perdurent. Elle est établie au nom du demandeur à raison de trois véhicules au plus par vignette. La validité de la vignette est limitée au(x) véhicule(s) dont le numéro d’immatriculation y est inscrit et à la date de limite de validité y inscrite. Les numéros d’immatriculation inscrits sur la vignette peuvent être modifiés en cours de validité sur demande écrite du titulaire de la vignette.

Un règlement-taxe définit les taxes respectives à acquitter pour l’obtention de la vignette établie dans le cadre du stationnement/parcage payant. La vignette n’est délivrée qu’après acquittement de la taxe afférente.

Pour dispenser le conducteur d’un véhicule des obligations réglementaires relatives à l’exposition du disque ou au paiement de la taxe et à la limitation de la durée de stationnement ou de parcage, la vignette doit être exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule, côté passager, de sorte à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur. La vignette doit être accompagnée d’une plaquette d’identification qui renseigne sur les qualités de la personne ou de l’administration au nom de laquelle la vignette a été établie, lorsque le véhicule n’est pas marqué à l'enseigne de cette personne ou administration.

La cessation d’une ou de plusieurs conditions requises pour l’obtention d’une vignette oblige son titulaire à remettre sans délai à l’administration émettrice la vignette délivrée. Lorsqu’il est constaté qu’une vignette est utilisée de façon abusive ou non-conforme aux présentes dispositions, ou qu’une vignette a été obtenue sur la base d’informations inexactes produites lors de la demande d’obtention, la vignette en cause doit être restituée à l’administration émettrice lorsque celle-ci en fait la demande.

2.2.	Bénéficiaires de la vignette

2.2.1.	La vignette établie dans le cadre du stationnement/parcage avec disque peut être demandée au profit :

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement, en vue d'effectuer auprès d'un client des travaux de montage, de dépannage ou d'entretien ainsi que toute intervention technique préliminaire à ces travaux ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule appartient à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre professionnel les interventions susvisées pour le compte d’une personne détentrice d’un agrément ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom du détenteur d’une autorisation d’établissement.

2.2.2.	La vignette établie dans le cadre du stationnement/parcage payant peut être demandée au profit :

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une personne physique habilitée à exercer une profession médicale ou par une personne morale investie d’une mission à vocation médicale, en vue d'assurer une visite médicale ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom d’une telle personne ;

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une personne physique ou morale détentrice d’un agrément de la profession, en vue de prodiguer des soins de santé à domicile ou bien en vue d'assurer auprès d'une personne dépendante une aide ou des soins à domicile ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule appartient à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre professionnel les interventions susvisées pour le compte d’une personne détentrice d’un agrément ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom du détenteur de l’agrément ou de l’intervenant ;

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement, en vue d'effectuer auprès d'un client des travaux de montage, de dépannage ou d'entretien ainsi que toute intervention technique préliminaire à ces travaux ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule appartient à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre professionnel les interventions susvisées pour le compte d’une personne détentrice d’une autorisation d’établissement ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom du détenteur de l’autorisation d’établissement ou de l’intervenant ;

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une administration de l’Etat, en vue d’effectuer pour le compte de celle-ci soit un service public à domicile fourni à titre régulier, soit un service en relation avec une intervention sur la voie publique ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom de l’administration ;

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par l’administration communale, en vue d’effectuer pour le compte de celle-ci un service public à domicile fourni à titre régulier, soit un service en relation avec une intervention sur la voie publique ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom de l’administration ;

-	des usagers qui utilisent à titre professionnel un véhicule appartenant à, ou détenu par une personne physique détentrice d’un agrément de journaliste ou par une personne morale investie d’une mission à vocation journalistique, dans l’exercice de la profession de journaliste en service extérieur ; il en est de même dans les conditions indiquées, lorsque le véhicule appartient à ou est détenu par une personne physique effectuant à titre professionnel les interventions susvisées pour le compte d’une personne détentrice d’un agrément ou lorsque, dans les deux cas, le véhicule fait l’objet d'un contrat de location au nom du détenteur de l’agrément ou de l’intervenant.

2.3.	Pièces à produire lors de la demande

La demande en vue de l’obtention d’une vignette doit être accompagnée des photocopies des pièces suivantes :

-	pièce attestant l’agrément professionnel du demandeur ;

-	carte(s) d’immatriculation du ou des véhicules visé(s) ;

-	contrat(s) de location faisant mention du ou des numéros d’immatriculation ou de châssis du ou des véhicules visés ainsi que du nom et de l’adresse du souscripteur, lorsque ce cas se présente ;

-	le cas échéant, toute autre pièce justificative.

La demande en vue de la modification d’un ou de plusieurs numéros d’immatriculation inscrits sur une vignette en cours de validité doit être accompagnée de la vignette visée, des photocopies des carte(s) d’immatriculation des voitures à inscrire et des pièces ci-avant en fonction des cas qui se présentent, ainsi que, le cas échéant, de toute autre pièce justificative.

2.4.	Descriptif de la vignette

La vignette porte les indications suivantes :

Au recto :

-	emblème de la Commune ;

-	mention ‘stationnement professionnel’, complétée, selon le cas, par la mention ‘(stationnement avec disque)’ ou par la mention ‘(stationnement payant)’ ;

-	sceau de contrôle paraphé ;

-	fin de validité de la vignette indiquée par les chiffres du mois et de l’année ;

-	date de début et date de fin de validité de la vignette ;

-	numéro(s) d’immatriculation du ou des véhicules pour le- ou lesquels la vignette est établie ;

-	numéro de contrôle de la vignette ;

-	renvoi aux informations reprises sur le verso de la vignette.

Au verso :

-	informations sur la vignette et ses modalités d’application.

230808

3.	Vignette de paiement électronique  (texte en projet)

La vignette de paiement électronique est délivrée par l’administration communale aux usagers qui en font la demande en vue du paiement de la taxe de stationnement ou de parcage par voie électronique sans émission de ticket de stationnement ou de parcage.

Le paiement électronique sans émission de ticket tient lieu de paiement moyennant parcmètre, à condition que la vignette de paiement électronique soit exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule, côté passager, de sorte à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur. A défaut de vignette visiblement exposée, nonobstant le paiement électronique éventuel, le véhicule en stationnement ou en parcage est considéré comme étant en infraction, conformément, selon le cas, aux références 107-32, 107-35 ou 107-38 du Catalogue des avertissements taxés.

La vignette porte les indications suivantes :

- …

4.	Vignette d’accès à la ou aux zones piétonnes

La vignette d’accès à la ou aux zones piétonnes autorise les conducteurs de véhicules qui en sont munis à accéder à la ou aux zones piétonnes conformément aux points 2. et 3. ci-avant et aux points c), e) et g) de l’article 162 quater du Code de la route.

La vignette est établie sur demande écrite par l’administration communale sous forme de vignette permanente ou de vignette temporaire, à raison de deux/trois véhicules au plus par vignette. La vignette permanente est établie à raison d’une / de deux vignettes au plus par commerce, ménage, emplacement de garage autorisé ou emplacement de stationnement pour la durée de l’année civile en cours et renouvelée d’année en année, dès lors que les conditions requises pour son obtention perdurent ; la vignette temporaire est établie pour une durée adaptée.

La validité de la vignette est limitée aux véhicules dont le numéro d’immatriculation y est inscrit et à la date de limite de validité y inscrite. Le ou les numéros d’immatriculation inscrits sur une vignette peuvent être modifiés en cours de validité sur demande écrite.

La cessation d’une ou de plusieurs conditions requises pour l’obtention d’une vignette oblige son titulaire à remettre sans délai à l’administration émettrice la vignette délivrée. Lorsqu’il est constaté qu’une vignette est utilisée de façon abusive, ou qu’une vignette a été obtenue sur la base d’informations inexactes produites lors de la demande d’obtention, la vignette en cause doit être restituée à l’administration émettrice lorsque celle-ci en fait la demande.

Pour être valide, la vignette doit être exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule, côté passager, de sorte à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur.

La demande en vue de l’obtention d’une vignette au bénéfice des conducteurs énumérés ci-avant sous 2. doit être accompagnée des photocopies des pièces suivantes :

-	carte(s) d’immatriculation du ou des véhicules visé(s),

et selon le cas :

-	certificat de résidence ou preuve de résidence du demandeur-résident ;

-	pièce attestant la qualité d'usager d'un garage ou d’un emplacement de stationnement qui ne sont accessibles que par la zone ;

-	pièce attestant la nécessité d'une livraison ou d'une prise en charge à une adresse située dans la zone en dehors des heures indiquées ci-avant sous 1. ;

-	pièce attestant le caractère professionnel de l’intervention à une adresse située dans la zone piétonne ;

-	le cas échéant, toute autre pièce justificative.

La demande en vue de la modification d’un ou de plusieurs numéros d’immatriculation inscrits sur une vignette en cours de validité doit être accompagnée de la vignette visée, de la photocopie de la ou des cartes d’immatriculation du ou des véhicules à inscrire et de toute autre pièce justificative en fonction du cas qui se présente.

La vignette porte les indications suivantes :

-	emblème de la Commune ;

-	mention ‘zone piétonne  droit d’accès’ ;

-	période de validité de la vignette ;

-	motif d’émission de la vignette ;

-	adresse(s) desservie(s) dans la zone piétonne ;

-	numéro(s) d’immatriculation du ou des véhicules pour lesquels la vignette est établie ;

-	numéro de contrôle de la vignette.

Annexe 2	DISPOSITIONS PARTICULIERES

# localité …

rue / place …

| signal (illustrations facultatives) | article | intitulé | localisation | vote communal / approbations ministérielles (facultatif) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Circulation – interdictions et restrictions)

| C,1a + E,13a | 2/1/1 | Accès interdit | de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,1a + p.a. + E,13a + p.a. | 2/1/2 | Accès interdit, excepté cycles / entretien / combat de gel | de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,1a + C,2 | 2/1/3 | Accès interdit - circulation interdite dans les 2 sens | de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,1a + C,2 + p.a. | 2/1/4 | Accès interdit - circulation interdite dans les 2 sens, excepté cycles | de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,1a + C,3e + p.a. | 2/1/5 | Accès interdit - accès interdit camions, excepté riverains et fournisseurs | de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,1a + p.a. + C,2 | 2/1/6 | Accès interdit, excepté combat de gel - circulation interdite dans les 2 sens | de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,1a + p.a. + C,2 + p.a. | 2/1/7 | Accès interdit, excepté cycles - circulation interdite dans les 2 sens, excepté cycles | de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,2 | 2/2/1 | Circulation interdite dans les 2 sens | de … jusqu'à … / sur toute la longueur | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,2 + p.a. | 2/2/2 | Circulation interdite dans les 2 sens, excepté cycles | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, patins à roulette autorisés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,2 + p.a. | 2/2/3 | Circulation interdite dans les 2 sens, excepté tracteurs/machines automotrices | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, patins à roulette autorisés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,2 + p.a. | 2/2/4 | Circulation interdite dans les 2 sens, excepté cycles et tracteurs/ machines automotrices | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, patins à roulette autorisés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,2 + p.a. | 2/2/5 | Circulation interdite dans les 2 sens, excepté cycles et véhicules visés par le signal D,10 | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, patins à roulette autorisés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,2 + p.a. | 2/2/6 | Circulation interdite dans les 2 sens, excepté cycles et cavaliers | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, patins à roulette autorisés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,2 + p.a. | 2/2/7 | Circulation interdite dans les 2 sens, neige/verglas | de … jusqu'à … / sur toute la longueur | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,2a | 2/3/1 | Route barrée | de … jusqu'à … / sur toute la longueur | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3a | 2/4/1 | Accès interdit véhicules automoteurs | de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3a + p.a. | 2/4/2 | Accès interdit véhicules automoteurs > 3,5t | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3a + p.a. | 2/4/3 | Accès interdit véhicules automoteurs > 3,5t, excepté riverains et fournisseurs | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3c | 2/4/4 | Accès interdit cycles | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3e | 2/4/5 | Accès interdit camions | de … jusqu'à … / | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3e + p.a. | 2/4/6 | Accès interdit camions, excepté riverains et fournisseurs | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3f | 2/4/7 | Accès interdit véhicules à remorque | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3fbis | 2/4/8 | Accès interdit véhicules à remorque ou semi-remorque | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3g | 2/4/9 | Accès interdit piétons | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3m | 2/4/10 | Accès interdit véhicules transportant des produits polluants | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,3n | 2/4/11 | Accès interdit véhicules transportant des marchandises dangereuses | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,5 | 2/4/12 | Accès interdit véhicules d'une largeur > ..m | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens, > …m | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,6 | 2/4/13 | Accès interdit véhicules d'une hauteur > ..m | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens, > …m | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,7 | 2/4/14 | Accès interdit véhicules d’un poids en charge > ..t | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens, > …t | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,9 | 2/4/15 | Accès interdit véhicules d'une longueur > ..m | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens, > …t | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,4a | 2/5/1 | Accès interdit motocycles et cyclomoteurs | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,4a | 2/5/2 | Accès interdit … et … / véhicules automoteurs, excepté cyclomoteurs | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,4b | 2/5/3 | Accès interdit …, … et … | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,11a / C,11b | 2/6/1 | Interdiction de tourner | à l’intersection avec la rue / place ..., en provenance de la rue / place ..., à gauche / à droite | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,11a / C,11b + p.a. | 2/6/2 | Interdiction de tourner camions | à l’intersection avec la rue / place ..., en provenance de la rue / place ..., à gauche / à droite | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,11a / C,11b + p.a. | 2/6/3 | Interdiction de tourner, excepté autobus | à l’intersection avec la rue / place ..., en provenance de la rue / place ..., à gauche / à droite | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,12 | 2/7/1 | Interdiction de faire demi-tour | à la hauteur de ..., en provenance de ... | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,12+ p.a. | 2/7/2 | Interdiction de faire demi-tour camions | à la hauteur de ..., en provenance de ... | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,13aa | 2/8/1 | Interdiction de dépasser | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,13ba | 2/8/2 | Interdiction de dépasser camions | de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,15 | 2/9/1 | Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores | à la hauteur de ... / de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,14 | 2/10/1 | Vitesse maximale autorisée | à la hauteur de … / de … jusqu'à … / sur toute la longueur, dans les 2 sens, …km/h | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Circulation – obligations)

| D,1a | 3/1 | Direction obligatoire | à la hauteur de ..., en provenance de …, tout droit / à droite / à gauche | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| D,2 | 3/2 | Contournement obligatoire | îlot médian, à la hauteur de ..., à gauche / à droite | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| D,3 | 3/3 | Sens giratoire | à l'intersection avec ... | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| D,4 | 3/4 | Piste cyclable | de … jusqu'à …, patins à roulette autorisés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| D,4 | 3/5 | Voie cyclable | de … jusqu'à …, dans les deux sens, patins à roulette autorisés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| D,5 | 3/6 | Chemin pour piétons | de … jusqu'à …, patins à roulette autorisés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| D,5a / D,5b | 3/7 | Chemin pour cyclistes et piétons | de … jusqu'à …, patins à roulette autorisés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| D,6 | 3/8 | Chemin pour cavaliers | de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| D,10 + p.a. | 3/9 | Voie d'autobus | de … jusqu'à …, voie de circulation de droite, véhicules visés par l’art.107 autorisés / cycles autorisés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,11a | 3/10 | Passage pour piétons | à la hauteur de ... / à l'intersection avec la rue / place … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,11b | 3/11 | Passage pour piétons et cyclistes | à la hauteur de ... / à l'intersection avec la rue / place … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,11c | 3/12 | Passage souterrain / Passage supérieur pour piétons | à la hauteur de ... / à l'intersection avec la rue / place … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Circulation – priorités)

| B,1 | 4/1 | Cédez le passage | à l'intersection avec la rue / place ... | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| B,2a | 4/2 | Arrêt | à l'intersection avec la rue / place ... | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| B,5 + B,6 | 4/3 | Priorité au sens inverse | à la hauteur de …, en direction de ... | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4/4 | Signaux lumineux | à la hauteur de ... / à l'intersection avec la rue / place … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Arrêt, stationnement et parcage – interdictions et limitations)

|  | 5/1/1 | Stationnement/parcage >48h | sur toute la longueur, des 2 côtés | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 | 5/2/1 | Stationnement interdit | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/2 | Stationnement interdit aux véhicules automoteurs > 3,5t | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/3 | Stationnement interdit, excepté handicapés | à la hauteur de …, sur .. emplacements | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/4 | Stationnement interdit, excepté taxis | à la hauteur de …, sur .. emplacements | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/5 | Stationnement interdit, excepté autobus / autocars | à la hauteur de …, sur .. emplacements | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/6 | Stationnement interdit, excepté urgences / police / douanes / ambassades | à la hauteur de …, sur .. emplacements | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/7 | Stationnement interdit, excepté motocycles et cyclomoteurs / motocycles, cyclomoteurs et cycles | à la hauteur de …, sur .. emplacements | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/8 | Stationnement interdit, livraisons | de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/9 | Stationnement interdit, les … / du … au … | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/10 | Stationnement interdit, excepté ≤ 3,5t, les … / du … au … | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/11 | Stationnement interdit camions/ camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/2/12 | Stationnement interdit, excepté emplacements marqués / aménagés | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,19 | 5/3/1 | Arrêt et stationnement interdits | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,19 + p.a. | 5/3/2 | Arrêt et stationnement interdits, excepté autobus / ramassage scolaire / véhicules signal D,10 | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,19 + p.a. | 5/3/3 | Arrêt et stationnement interdits, excepté emplacements marqués / aménagés | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,19 + p.a. | 5/3/4 | Arrêt et stationnement interdits certains jours et heures | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,20a + C,20b | 5/4/1 | Stationnement alterné | sur toute la longueur, / de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| F,15 | 5/5/1 | Stationnement sur le trottoir | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 / E,23b | 5/6/1 | Parking / Parking-relais | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. / E,23b + p.a. | 5/6/2 | Parking / Parking-relais ≤ 3,5t | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/6/3 | Parking ≤ 3,5t, excepté camion-nettes certains jours et heures | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/6/4 | Parking ≤ 3,5t et autobus / autocars / autobus et autocars | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/6/5 | Parking motor-homes | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/6/6 | Parking motocycles, cyclomoteurs et cycles | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/6/7 | Parking … | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/1 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/2 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., livraisons jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/3 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - stationnement handicapés | devant l'immeuble n°.., / … sur .. emplacements | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/4 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - stationnement autobus et autocars | sur ..., / à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/5 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - stationnement interdit, excepté emplacements marqués / aménagés | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/6 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - stationnement interdit camions/camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/7 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/8 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents - stationnement interdit, excepté emplacements marqués / aménagés | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. + F,15 | 5/7/9 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents -stationnement sur le trottoir | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/10 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents - stationnement interdit camions/ camionnettes, excepté jours ouvra-bles lundi à vendredi/samedi, .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/11 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents – stationnement, excepté emplacements marqués / aménagés - stationnement interdit camions/ camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/7/12 | Stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents - stationnement interdit camions/ camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h. - stationnement alterné | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/1 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/2 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/3 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/4 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., livraisons jours ouvrables lundi à vendredi/samedi .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/5 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h.. - stationnement interdit, excepté emplacements marqués / aménagés | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/6 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h.. - stationnement interdit, excepté emplacements marqués / aménagés | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/7 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - stationnement interdit camions/camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/8 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/9 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents, livraisons jours ouvrables lundi à vendredi/samedi .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/10 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents - stationnement interdit, excepté emplacements marqués / aménagés | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. + F,15 | 5/8/11 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents - stationnement sur le trottoir | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/12 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents - stationnement interdit camions/ camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi .. à ..h. | sur toute la longueur, / de … jusqu'à …, des 2 côtés / du côté pair / impair | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C,18 + p.a. | 5/8/13 | Stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - stationnement handicapés | devant l'immeuble n°.., / … sur .. emplacements | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/9/1 | Parcage avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/9/2 | Parcage avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - parking ≤ 3,5t | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/9/3 | Parcage avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - parking ≤ 3,5t, camionnettes autorisées jours ouvrables lundi à vendredi/samedi .. à ..h. | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/9/4 | Parcage avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - parking … | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/9/5 | Parcage avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/9/6 | Parcage avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents - parking ≤ 3,5t | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/9/7 | Parcage avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents - parking ≤ 3,5t, camionnettes autorisées jours ouvrables lundi à vendredi/samedi .. à ..h. | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/10/1 | Parcage payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/10/2 | Parcage payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - parking ≤ 3,5t | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/10/3 | Parcage payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - parking ≤ 3,5t, camionnettes autorisées jours ouvrables lundi à vendredi/samedi .. à ..h. | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/10/4 | Parcage payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents - parking ≤ 3,5t | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/10/5 | Parcage payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents - parking ≤ 3,5t, camionnettes autorisées jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi .. à ..h. | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,23 + p.a. | 5/10/6 | Parcage payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - parking … | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,19 | 5/11/1 | Arrêt d'autobus | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,20 | 5/12/1 | Arrêt de tramways | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Réglementations zonales

| H,1 | 6/1/1 | Zone ‘accès interdit camions, excepté riverains et fournisseurs’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/2/1 | Zone 30 | sur toute la longueur / de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,25a | 6/2/2 | Zone résidentielle | sur toute la longueur / de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,26a | 6/2/3 | Zone de rencontre | sur toute la longueur / de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E,27a + p.a. | 6/2/4 | Zone piétonne accès fournisseurs : jours ouvrables .. - ..h et .. - ..h ; accès commerçants : jours ouvrables 06/07 - 10h et 17/18 - 19/20h ; accès résidents : 17/18 - 10h ; accès cycles/rollers : .. - ..h. | sur toute la longueur / de … jusqu'à … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/3/1 | Zone ‘stationnement interdit’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à …, sauf disposition contraire | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/3/2 | Zone ‘stationnement interdit camions/ camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h.’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à …, sauf disposition contraire | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/3/3 | Zone ‘stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h.’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à …, sauf disposition contraire | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/3/4 | Zone ‘stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h. - stationnement interdit camions/ camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h.’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à …, sauf disposition contraire | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/3/5 | Zone ‘stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h., sauf résidents’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à …, sauf disposition contraire | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/3/6 | Zone ‘stationnement avec disque, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h., sauf résidents - stationnement interdit camions/camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h.’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à …, sauf disposition contraire | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/3/7 | Zone ‘stationnement payant', max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h.’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à …, sauf disposition contraire | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/3/8 | Zone ‘stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h. - stationnement interdit camions/camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h.’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à …, sauf disposition contraire | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/3/9 | Zone ‘stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, .. à ..h., sauf résidents’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à …, sauf disposition contraire | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,1 | 6/3/10 | Zone ‘stationnement payant, max. ..h., jours ouvrables lundi à vendredi/ samedi, de .. à ..h., sauf résidents - stationnement interdit camions/ camionnettes, excepté jours ouvrables lundi à vendredi/samedi, .. à ..h.’ | sur toute la longueur / de … jusqu'à …, sauf disposition contraire | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H,3a | 6/3/11 | Gare routière | à la hauteur de … | .. / .. |
| --- | --- | --- | --- | --- |